Silo podlage na telo razstavimo na normalno komponento N, ki ima smer pravokotno na podlago, in na s podlago vzporedno komponento, imenovano sila lepenja oziroma sila trenja.

Sila lepenja je , kjer je kl koeficient lepenja.

Sila trenja je , kjer je kt koeficient trenja.

Koeficient trenja in lepenja:

| primeri | Koeficient lepenja | Koeficient trenja |
| --- | --- | --- |
| jeklo-jeklo | 0,12 – 0,3 | 0,1 |
| kovina na les | 0,5 – 0,65 | 0,2 – 0,5 |
| les na les | 0,4 – 0,65 | 0,2 – 0,4 |

Koeficient trenja za gumijasto kolo na cestišču (asfalt):

| primeri | Koeficient trenja |
| --- | --- |
| suho | 0,5 – 0,65 |
| vlažno | 0,2 – 0,35 |
| sneg | 0,1 – 0,5 |
| led | 0,05 – 0,15 |