1. Na telo z maso 4 kg pritrdimo vzmet s konstanto 10 Ncm-1. Telo začnemo premikati po

vodoravni podlagi tako, da ga vlečemo z vzmetjo, ki je pri tem ves čas raztegnjena za 2,5 cm. Po 3 s telo doseže hitrost 1,5 ms-1. Kolikšen je koeficient trenja med telesom in podlago? (Uporabi izrek o gibalni količini.) Kolikšno delo pri tem opravi naša roka?

2. 	Točkasto telo z maso m1=1 g in hitrostjo v0=3 m/s zadene v drugo, mirujoče točkasto telo z maso m2=2 g. Po trku odleti prvo telo pod kotom (=45o, drugo pa pod kotom (=30o glede na prvotno smer gibanja prvega telesa. Kolikšni sta hitrosti teles po trku?

x: 	m1v0   = m1v1 cos( + m2v2 cos(

y: 	0  = m1v1 sin( –  m2v2 sin(

Izrazimo v1 in v2:

v1 = vo sin(/sin(( + () = 1,55 m/s

v2 = m1/m2  vo sin(/sin(( + () = 1,1 m/s

3. 	Žoga z maso 0,1 kg se približuje palici v vodoravni smeri s hitrostjo 36 m/s. S palico udarimo žogo tako, da se odbije v nasprotno smer s hitrostjo 45 m/s pod kotom 30o glede na vodoravno smer. S kolikšno povprečno silo (velikost in smer) je delovala palica na žogo, če je trk trajal 1,2 ms?

x:

=6247,6 N

y:

=1875 N

=6523 N	=-0,3	 (  (=16,70

4.	Vozička z enakima masama m=100 kg mirujeta na tiru. Na enem od vozičkov je človek z maso m0= 80 kg. S kolikšno hitrostjo se pričneta gibati vozička, če skoči človek s prvega na drug voziček v vodoravni smeri s hitrostjo v0=10 m/s glede na okolico?

5. 	Avto z maso 1000 kg začne pospeševati s stalno močjo 75 kW. V kolikšnem času doseže hitrost 100 km/h? (5,1 s)

6. 	Klado z maso 1,5 kg s hitrostjo 4 m/s potisnemo proti 3 m oddaljeni kladi z maso
0,5 kg.  Čez koliko časa in kje se kladi ustavita, če se ob trku sprimeta. Koeficient trenja je 0,2.

Rešitev z Newton. z. in gibalno količino:

Drsenje klade 1:

F=ma

(km1g = m1a1 		( 	a1 = (kg = (2m/s2

v12 = v(s1)2 = v102 + 2a1s1 	( 	v1 = ((v102 ( 2 k g s1( = 2m/s

Čas drsenja pred trkom:

v(t1) = v10 + a1 t1 = v1	( t1 = (v1 ( v10)/a1 = (v1 ( v10)/ ((kg) = (v10 ( v1)/ kg = 1s

Trk: 	m1v1 = (m1+m2)v		( 	v = m1v1 / (m1+m2) = 1,5m/s

Drsenje obeh klad (1+2):

F=ma

(k(m1+m2)g = (m1+m2)a2 	( 	a2 = (kg ( = a1) = (2m/s2

v(s)2 = v2 + 2a2 s2 = 0	( 	s2 = (v2/2a2 = v2/2kg = 0,56m

Čas drsenja po trku:

v(t) = v + a2 t2 = 0		( 	t2 = (v /a2 = v / kg = 0,75s

Telesi se ustavita po (t1+t2) 1,75 s v razdalji 0,56 m od začetnega mesta 2. klade. 0,

Rešitev z energijskim zakonom da hitrosti po ustrezni poti:

Drsenje klade 1:

A=(Wk

(km1g s1 = (m1v12 ( m1v102 )/2	( 	v1 = ((v102 ( 2 k g s1( = 2m/s

Trk: 	m1v1 = (m1+m2)v			( 	v = m1v1 / (m1+m2) = 1,5m/s

Drsenje obeh klad:

A=(Wk

(k(m1+m2)g s2 = (m1+m2) (0 ( v2)/2	( s2 = (v2/((2kg) = v2/2kg = 0,56m

Rešitev z gibalno količino da čas ustreznih hitrosti:

FΔt = ΔG = G - Go

(km1g t1 = m1(v1 - v10)		( 	t1 =  (v10 ( v1)/ kg = 1s

(k(m1+ m2)g t2 = (m1+ m2)(0 - v)	( 	t2 = (v /a2 = v / kg = 0,75s

7. Krogla z maso 1g in hitrostjo 100 m/s prestreli 20 g težko klado iz stiropora v vodoravni smeri. Klada se giblje po vodoravni podlagi s koeficientom trenja 0,1. Po strelu klada zdrsne za 36 cm. Kolikšen del kinetične energije je krogla izgubila v kladi?

movo = mov + m1v1 	v1 = ((2kgs) 	(=0.85m/s)

v = (movo –  m1v1)/mo = vo –  m1/mo ((2kgs) 	(= 83m/s)

(Wk/Wk = (vo2 – v2)/vo2 = 1 – (v/ vo)2  = 1 – (1 –  m1/mo ((2kgs)/vo)2

(Wk/Wk = 2m1/mo ((2kgs)/vo –  m1/mo 2kgs/vo2 =  m1/mo ((2kgs)/vo (2 –  ((2kgs)/vo( =  0,31