GIBANJE – KRIVO GIBANJE – KROŽENJE

1. Kolikšna sta radialni pospešek in obodna hitrost na ekvatorju Zemlje ter na zemljepisni širini (=450? Zemlja se zavrti okoli svoje osi v t0=23 h 56 min. Polmer Zemlje je R=6372 km.

Rešitev:

Ekvator: 	; t0=23 h 56 min		(

= 0,034 m/s2

=465 m/s=1675 km/h

(=450:		=0,024 m/s2

=329 m/s=1184 km/h

2. 	Neko telo se zavrti 1500 krat v eni minuti. Pri zaviranju se zaustavi v 30 s. Zaviranje je enakomerno pojemajoče.

- Kolikšen je kotni pojemek? (5,2 s-2)

- Kolikokrat se zavrti v tem času? (375)

Rešitev:

a) =5,2 s-2
b) 	(	=2356 rad	( 	=375

3. Vztrajnik, ki ga nehamo poganjati, se ustavi po 35 s in opravi pri tem še 800 obratov.

a) Kolikšna je bila njegova frekvenca, ko smo ga nehali poganjati?

b) Kolikšen je tangentni pospešek točke, ki je 8 cm oddaljena od osi?

4. 	Elektromotor doseže maksimalno frekvenco t1=8 s po vklopu. Nato se vrti s to frekvenco t2=20 s. Potem elektromotor izklopimo. Od vklopa do izklopa je opravil N1+N2=340 vrtljajev, po izklopu pa še nadaljnjih N3=825 obratov. Koliko časa je trajalo ustavljanje? (116 s)

Rešitev:

( =89 s-1

=116 s

- Telo, ki je v začetku mirovalo, začne krožiti s stalnim kotnim pospeškom 2 s-2 v razdalji 0,5 m od osi. Kolikšna sta radialni in celotni pospešek v trenutku, ko je telo napravilo pol obrata? Kolikšen kot oklepata tedaj radialni in celotni pospešek?

6. Telo miruje na robu plošče s polmerom r=20 cm. Plošča se začne vrteti enakomerno pospešeno tako, da v prvih t1=6 s opravi n=70 vrtljajev.

a) S kolikšno hitrostjo odleti telo s plošče, če telo zdrsne s plošče t2=10 s po tem, ko se je plošča začela vrteti.

b) Kako daleč od plošče pade telo na tla, če se plošča nahaja na višini h=0,5 m?

7. Francoski vlak TGV vozi s povprečno hitrostjo 216 km/h. Če pelje vlak s tolikšno hitrostjo skozi ovinek, radialni pospešek ne sme preseči 0,05 g.

  - Kolikšen še sme biti najmanjši krivinski radij ovinka? (7,3 km)

  - S kolikšno hitrostjo sme vlak peljati skozi ovinek s krivinskim radijem 1 km, da radialni pospešek ne bo večji od predpisanega? (80 km/h)

- Plošča se začne vrteti enakomerno pospešeno s stalnim kotnim pospeškom 2 s-2. Po času 0,5 s je celotni pospešek točke, ki se nahaja na robu plošče, enak 13,5 cm/s2.

a) Kolikšen je polmer plošče?

b) Kolikšen kot oklepata tedaj radialni in celotni pospešek?

Rešitev:

a) ; ; 	(	=6 cm

b) 			(	( = 63,40