1.	Telo z maso m=20 g niha harmonično vzdolž osi x s frekvenco 2 Hz. Amplituda nihanja je s0=5 cm.

1. Kolikšna je največja hitrost telesa?
2. Kolikšna največja sila deluje na telo?
3. Kolikšen je nihajni čas nihala?
4. Koliko časa potrebuje telo, da pride od ravnovesne lege do odmika s=3 cm?
5. Kolikšna je hitrost telesa, ko je telo izmaknjeno iz ravnovesne lege za s=3 cm?
6. Kolikšna sta kinetična energija telesa in prožnostna energija vzmeti, ko je nihalo izmaknjeno za 3 cm iz ravnovesne lege?

2.	Nihalo začne dušeno nihati z začetno amplitudo A0=3 cm. Po t1=10 s je amplituda nihanja A1=1 cm. Po kolikšnem času bo amplituda nihanja enaka A2=0,3 cm?

size 12{A rSub { size 8{1} } =A rSub { size 8{0} } e rSup { size 8{ - βt rSub { size 6{1} } } } rightarrow β= { {1} over {t rSub {1} } } size 12{"ln" left ( { {A rSub {0} } over { size 12{A rSub {1} } } } right )}} {}
size 12{A rSub { size 8{2} } =A rSub { size 8{0} } e rSup { size 8{ - βt rSub { size 6{2} } } } rightarrow t rSub {2} size 12{ {}= { {1} over {β} } "ln" left ( { {A rSub {0} } over { size 12{A rSub {2} } } } right )} size 12{ {}=t rSub {1} { { size 12{"ln" left ( { {A rSub {0} } over { size 12{A rSub {2} } } } right )} } over { size 12{"ln" left ( { {A rSub {0} } over { size 12{A rSub {1} } } } right )} } } }} {} =21 s.

3. Nihalo odmaknemo na začetno amplitudo 5 cm in spustimo. Po prvem nihaju, ki znaša 1 s, se amplituda zmanjša na 4,7 cm.

1. Kolikšen je koeficient dušenja za to nihalo? (0,062 s-1)
2. S kolikšnim nihajnim časom bi nihalo, če ne bi bilo dušeno? (0,999 s 1 s)
3. Kolikšna je amplituda nihanja po 4 nihajih? (3,9 cm)
4. Kolikšno je razmerje energij nihala po prvem nihaju in energije na začetku? (W1/W0=0,88)

4.	Utež z maso m niha na vzmeti. Kolikšno dodatno utež moramo obesiti na vzmet, da bo nihajni čas dvakrat tolikšen kot na začetku? (3m)

5.	Utež z maso 200 g obesimo na vijačni vzmeti s konstanto 1 N/cm na strop. Utež še dodatno pritrdimo na strop z elastično vrvico vzdolž osi vzmeti. V ravnovesni legi je vrvica nenapeta in dolga 20 cm, ima presek 1 mm2 in prožnostni modul 8 MPa. S kolikšnim nihajnim časom niha utež?
size 12{T rSub { size 8{1} } =2π sqrt { { {m} over {k} } } } {} size 12{k rSub { size 8{1} } = { { ital "ES"} over {l} } } {} size 12{T rSub { size 8{2} } =2π sqrt { { {m} over {k+k rSub { size 8{1} } } } } } {} size 12{T= { {1} over {2} } left (T rSub { size 8{1} } +T rSub { size 8{2} } right )} {}

size 12{T=π sqrt { { {m} over {k} } } left (1+ { {1} over { sqrt {1+ { { ital "ES"} over { ital "kl"} } } } } right )=" 0,26 s"} {}

6. Nihajni čas majhne kroglice, ki niha na vrvici, je 1 s. Kolikšen je nihajni čas nihala za majhne odmike, če vrvico razpolovimo? ( size 12{t rSub { size 8{2} } =t rSub { size 8{1} } / sqrt {2} } {} )

7.	Palico dolžine 1 m obesimo 0,3 m od krajišča in jo zanihamo. Kolikšen je nihajni čas palice za majhne odmike? (0,62 s)

8.	Na steno obesimo obroč s polmerom r=0,2 m in ga zanihamo. Kolikšen je njegov nihajni čas za majhne odmike? (1,27 s)

9.	Iz treh enako dolgih palic (l=40 cm) sestavimo enakostranični trikotnik in ga obesimo za eno oglišče. S kolikšnim nihajnim časom zaniha trikotnik, če ga malo izmaknemo iz ravnovesne lege? Masa palic je enaka. Dušenje zanemari.

Nihajni čas trikotnika je:
size 12{t=2π sqrt { { {J} over {3 ital "mgd"} } } } {} ,	(1)
kjer je m masa posamezne palice, d je razdalja od težišča do vrtišča in J vztrajnostni moment trikotnika okoli osi vrtenja.

Vztrajnostni moment trikotnika okoli osi vrtenja je:
size 12{J=2 { { ital "ml" rSup { size 8{2} } } over {3} } + { { ital "ml" rSup { size 8{2} } } over {"12"} } +m left (l rSup { size 8{2} } - left ( { {l} over {2} } right ) rSup { size 8{2} } right )= { {3} over {2} } ital "ml" rSup { size 8{2} } } {} .	(2)

Razdalja od težišča trikotnika do osi vrtenja je:
size 12{d= { {2} over {3} } sqrt {l rSup { size 8{2} } - left ( { {l} over {2} } right ) rSup { size 8{2} } } = { {2} over {3} } { { sqrt {3} } over {2} } l= { {l} over { sqrt {3} } } } {} =0,23 m	(3)

Ob upoštevanju enačbe 2 in 3 lahko zapišemo nihajni čas nihala za majhne odmike:
size 12{t=2π sqrt { { {3l} over {2 sqrt {3} g} } } = sqrt { { { sqrt {3} } over {2} } { {l} over {g} } } } {} =1,18 s.