Animacije:

Harmonično nihanje dobimo s projekcijo kroženja v ravnini na x in y os
http://www.phys.hawaii.edu/~teb/java/ntnujava/shm/shm.html

Sila - delo: opazuj delovanje sile vzmeti in njeno delo
http://webphysics.davidson.edu/physlet_resources/bu_semester1/c9_springwork.html

Energija nihala na vzmet in matematičnega nihala http://webphysics.davidson.edu/physlet_resources/bu_semester1/c10_springenergy.html

http://webphysics.davidson.edu/physlet_resources/bu_semester1/c11_pendulum.html

Vsiljeno nihanje, resonanca: Spreminjaj amplitudo in frekvenco sile ter koef.dušenja:

http://www.surendranath.org/Applets/Oscillations/FDHM/FDHMApplet.html

1.	Telo niha harmonično. Ko gre skozi ravnovesno lego, ima hitrost 40 cm/s, največji pospešek telesa pa meri 2 m/s2.

a) 	Kolikšna je krožna frekvenca in nihajni čas nihala? (ω=5 s-1, T=1,6 s)

b) 	Kolikšna sta hitrost in pospešek, ko je nihalo za polovico amplitude od ravnovesne lege? (v=0,35 m/s, a=2,5 m/s2)

2. 	Klado z maso m=0,5 kg obesimo na vzmet in jo izmaknemo iz ravnovesne lege za A0=4,5 cm. Ko klado spustimo, začne nihati, kot kaže graf odmika v odvisnosti od časa.

- Kolikšen je nihajni čas nihala? (0,5 s)

- Kolikšen je faktor dušenja? (1,5 s-1)

- Kolikšno je razmerje energij (W1/W2), če je W1 energija nihala na začetku in W2 energija nihala po dveh nihajih? (20,25)

- Kolikšen je koeficient vzmeti?

(80 N/m)

3. 	Na lahko vzmet obesimo posodo z vodo in jo zanihamo v navpični smeri. Posoda z vodo v začetku niha z nihajnim časom t1=4 s. Na dnu posode je luknja, iz katere izteka voda tako, da je po času t=2 min nihajni čas enak t2=2 s. Koliko gramov vode na sekundo v povprečju izteče iz posode, če je skupna masa posode in vode na začetku m1=1 kg? (6,25 g/s)

4. 	Pravokotni okvir slike je sestavljen iz dveh a=0.4 m in dveh b=0.6 m dolgih letev. Na sredini ene izmed krajših letev pritrdimo okvir na steno, tako da lahko prosto niha okoli prijemališča. S kolikšnim nihajnim časom zaniha okvir, če ga izmaknemo iz mirovne lege? Vse letve imajo enako maso na dolžinsko enoto. (1,5 s)