STATIKA – RAVNOVESJE TELES

1. Na katero telo deluje večja rezultanta sil?

2. Dve lahki palici sta na enem koncu speti, na drugem pa vpeti v zid tako, da oklepata kot (=360. Na mestu, kjer sta palici speti, obesimo utež z maso m=12,6 kg. Kolikšni sta sili v obeh palicah in kako sta palici obremenjeni (na nateg ozirom tlak)? (F1=210 N nateg; F2=170 N tlak)

3. 	Na 3 m dolgi deski z maso 5 kg je 80 cm od spodnjega konca telo z maso 60 kg, ki ravno še miruje v ravnovesju, ko deska oklepa kot 30o z vodoravnico. Deska je na spodnjem koncu vrtljivo vpeta v tla, zgornji konec pa v navpični smeri vlečemo s silo . Kolikšna je velikost te sile? Kolikšna je velikost sile podlage? (F=185 N; Fp=465 N)

4. 	Tehtanje uteži z maso 5 kg v balonu, ki se dviga v atmosfero, da silo 48,960 N. Kako visoko nad morjem, kjer je gravitacijski pospešek 9,803 N/kg, je tedaj balon? (3,6 km)

5. 	Telesi z masama 5 kg in 2 kg sta povezani z lahko vrvico in z verigo z maso 1 kg obešeni na strop. S kolikšno silo je napeta vrvica? S kolikšno silo deluje veriga na strop? S kolikšno silo deluje veriga na telo? S kolikšno silo deluje spodnje telo na vrvico? S kolikšno silo deluje zgornje telo na vrvico in s kolikšno silo na verigo? V kateri smeri deluje vsaka od teh sil?