1.	Kolikšen je tlak v palici, če jo segrejmo za 50C in se pri tem ne more raztegniti? Modul elastičnosti za palico je 1011 N/m2, linearni razteznostni koeficient pa 12.10-6 K-1.

size 12{σ= { {F} over {S} } =E { {Δl} over {l rSub { size 8{0} } } } } {} , size 12{Δl=l rSub { size 8{0} } αΔT} {} ,
size 12{σ=EαΔT} {} =6.106 N/m2

2.	Gostota živega srebra pri temperaturi T0=0 oC je 0=13,6 g/cm3. Pri kateri temperaturi bo njegova gostota dosegla =13,5 g/cm3? Temperaturni koeficient prostorninskega raztezka je =1,8∙10-4 K-1.

V=V0(1+T)	→ ρ= ρ0/(1+T)	→	T=410C

3.	Ura na nihalo gre točno pri 00C. Za koliko zaostaja oziroma prehiteva pri temperaturi 200C v enem dnevu, če je linearni razteznostni koeficient nihala 1,2.10-5 K-1?

Točen čas enega nihaja pri 00C: size 12{t rSub { size 8{0} } =2π sqrt { { {l rSub { size 8{0} } } over {g} } } } {} .
Čas enega nihaja pri 200C: size 12{t rSub { size 8{1} } =2π sqrt { { {l rSub { size 8{0} } left (1+αΔT right )} over {g} } } } {}

Ura v t=24 h zaostane za: size 12{Δt= \( N rSub { size 8{0} } - N rSub { size 8{1} } \) t rSub { size 8{0} } = \( { {t} over {t rSub { size 8{0} } } } - { {t} over {t rSub { size 8{1} } } } \) t rSub { size 8{0} } =t \( 1 - { {t rSub { size 8{0} } } over {t rSub { size 8{1} } } } \) =t \( 1 - { {1} over { sqrt {1+αΔT} } } \) } {} =10s.

4.	Na dnu 25 m globokega jezera pri 4 oC nastane zračni mehurček polmera 1cm. Mehurček splava na gladino jezera, kjer je 27 oC. Kako velik je mehurček tam?

5.	V zaprti posodi s prostornino 10 litrov je 1,2 kg kisika pri temperaturi 15 oC. Kolikšen je tlak v posodi? Kolikšen je tlak v posodi, če je iz nje ušla desetina kisika, ki se je pri tem ohladil za
10 ˚C?
pV = mRT/M	→ p = mRT/MV = 9∙106 Pa = 90 bar
p1 / p = m1T1/mT = m1(1-ΔT/T)/m	→ p1 = pm1(1-ΔT/T)/m = 78 bar

6.	Posoda s prostornino 4 litre, v kateri je plin pri tlaku 2 bara, je s cevko z ventilom povezana s posodo s prostornino 6 litrov, v kateri je enak plin pri tlaku 4 bare z enako temperaturo. Kolikšen je tlak v posodah, ko odpremo ventil in se tlaka izenačita? Temperatura je ves čas stalna.

Enačbi za začetno stanje v vsaki posodi seštejem:
p1V1 = m1RT/M,	p2V2 = m2RT/M;	p1V1 + p2V2 = (m1+m2)RT/M

Za povezani posodi velja:
p(V1 + V2) = (m1+m2)RT/M	→	p(V1 + V2) = p1V1 + p2V2	→
p = (p1V1 + p2V2)/ (V1 + V2) = 3,2 bar

7.	Balon z maso 1,5 grama napolnimo s 5 litri helija pri tlaku 1 bar in temperaturi 20 ˚C. Privežemo ga na klobčič vrvice, katere vsak meter ima maso 0,2 grama, in spustimo v zrak. Kako visoko se bo balon dvignil? Kilomol helija je 4 kg, zraka pa 29 kg?

m masa balona, (Mo- zrak, M1 - helij  - dolžinska gostota vrvice

oV = m +  x + 1V	po = oRT/Mo
(o– 1)V = m +  x
(Mo– M1) poV /RT = m +  x

x = (Mo– M1) poV /RT – m/ = 18,2m