1. 	V izolirani bakreni posodi z maso 2 kg in specifično toploto 0,383 kJ/kgK je mešanica vode in ledu. Masa vode v posodi je 5 kg, ledu pa 2 kg. Kaj nastane, ko v posodo dovedemo 1,5 kg vodne pare s temperaturo 1000C? Talilna toplota ledu je 334 kJ/kg, izparilna toplota vode pa 2260 kJ/kg. (voda s temperaturo 920C)

2. 	V toplotno izolirani posodi je 2 kg ledu s temperaturo -10 ˚C. Kaj nastane, ko vanj za 20 minut vtaknemo grelec z močjo 1 kW? Specifična toplota ledu je 2100 J/kgK, talilna toplota pa
336 kJ/kg.

# Grelec odda v 20 min toploto Q = Pt = 1,2 MJ

Za segretje in stalitev ledu potrebujemo Q1 = m (c1ΔT +qt) = 714 kJ

# Preostanek toplote (Q2 =1,2 MJ – 714 kJ) se porabi za segrevanje vode: Q2 = m c2ΔT

ΔT = Q2 / m c2 = 58 ˚C		(c2 = 4200J/kgK)

3. 	Določeno količino neke kapljevine segrejemo od 20˚C do njenega vrelišča pri 105˚C v 40 s. V naslednjih 5,5 minutah ta količina popolnoma izpari. Izračunaj izparilno toploto te tekočine, če je njena specifična toplota 3000 J/kgK in če je bila dovajana moč ves čas stalna. (qi=2,1.106 J/kg)

4. 	V valju, ki ga zapira bat, je zrak pri temperaturi 200C in tlaku 1 bar. Prostornina valja je 10 dm3. Bat stisnemo na polovico začetne prostornine.

a) Koliko toplote moramo odvesti, da bo sprememba izotermna? (693 J)

b) Kolikšen je tlak na koncu? (2 bar)

c) Kolikšna je sprememba notranje energije? (0 J)

5. 	Plin iz začetnega stanja stisnemo na desetino začetne prostornine: prvič pri stalnem tlaku in drugič pri stalni temperaturi. Kolikšno je razmerje del, ki jih prejme plin?

Ap = -p(V-Vo) = -poVo (V/Vo -1)

AT =  -poVo ln(V/Vo)

Ap / AT =  (V/Vo -1)/ ln(V/Vo) = 0,4

6. 	V toplotno izoliranem valju, ki ga zapira bat, je na dnu košček ledu in 5 g zraka s temperaturo 0oC. Bat, ki je v začetku 20 cm nad dnom, izotermno potiskamo, tako da je na koncu le še 1 cm nad dnom. Koliko ledu se pri tem stali? Talilna toplota ledu je 336 kJ/kg.

A = ( p0V0 ln(V/V0) = mlqt

mRT0/M∙ ln(h0/h) = mlqt

ml = mRT0/qtM∙ ln(h0/h) = 3,7 g

7. 	Valj, napolnjen z zrakom pri 20˚C in tlaku 1 bar, zapira lahek bat s presekom 1 dm2. Bat miruje 1 m nad dnom. Nanj položimo 10 kg utež. Za koliko se bat premakne? Za koliko se premakne, če počakamo dovolj dolgo?

adiabatna spr.:	pohoκ = p1h1κ	
p1 = po + mg/S

h1 = ho /(1+ mg/poS)1/ κ = 0,93 ho 			
Δh1 = 6,7cm

izotermna spr.:	poho = p2h2 = p1h2	
p1 = po + mg/S

h2 = ho /(1+ mg/poS) = 0,91 ho 			
Δh2 = 9,1cm

8. 	1 m3 zraka s temperaturo 50 oC in tlakom 1 bar pri stalni prostornini segrejemo, da se mu tlak podvoji. Potem zrak adiabatno razpnemo do prostornine 5,6 m3, temperatura pa pri tem pade do začetne vrednosti. Končno zrak izotermno stisnemo do začetnega stanja. Ali je plin v celoti prejel ali oddal delo? Kolikšno je to delo?

Opravljeno delo je enako ploščini lika v p-V diagramu. Zaradi obhoda v smislu vrtenja urnih kazalcev je delo negativno; zrak je delo oddal:

A = A12 + A23 (adiabatno) + A31(izotermno) = 0 + (p3V3 ( p2V2)/(κ-1) ( p3V3 ln(V1/V3)

Velja:

p2 = 2p1,

V2 = V1,

p2V2( = p3V3( in

p3V3 = p1V1

A = (p1V1 ( 2p1V1)/(κ-1) ( p1V1 ln(V1/V3)  = p1V1 [ (1/(κ-1) ( ln(V1/V3)] = -7,8∙104J