1. V 0,5 kg vode s temperaturo 150C potopimo 200 g težek kos bakra s temperaturo 950C. Kolikšna temperatura se ustali čez nekaj časa? Specifična toplota bakra je 380 J/kgK. (17,80C)

2.	V lonec z maso 1 kg in specifično toploto 3000 J/kgK natočimo 2 l vode. Lonec in voda imata 200 C. Lonec z vodo postavimo na električni grelec. Čez 30 min voda v posodi zavre. Predpostavimo, da je temperatura vode in lonca pri vretju 1000 C. Specifična toplota vode znaša 4200 J/kgK, izparilna toplota pa 2,26 MJ/kg. Izgube zaradi segrevanja okolice zanemari.

a) Koliko evrov smo pri tem porabili, če je cena električne energije 0,1 € za kWh? (0,025 €)
b) Koliko časa voda vre, preden vsa izpari? (2,48 h)

3.	Avtomobil mase 600 kg se giblje s hitrostjo 72 km/h. Za koliko se dvigne temperatura vsakega od štirih jeklenih zavornih diskov mase 1 kg, če se pri zaviranju hitrost zmanjša na 18 km/h? Izgube pri hlajenju zanemarimo. Specifična toplota jekla je 0,46 kJ/kgK. (610C)

4.	V valju, ki ga zapira lahek bat, je V=1 dm3 zraka pri tlaku p=1 bar in temperaturi T=200 C. Površina bata je S=25 cm2. Na drugi strani bata je vzmet s koeficientom k=10 N/cm.

a)	Kolikšna je masa zraka v valju? (1,2 g)
b)	Za koliko moramo segreti zrak v valju, da se bat premakne za x=5 cm? (1230C)

5.	V valju, ki ga zapira bat, je zrak s temperaturo T1=200C in tlakom p1=1 bar. Prostornina valja je V1=6 dm3. Plin najprej izotermno stisnemo na polovično prostornino, nato pa ga hitro razpnemo na začetno prostornino.

a) Kolikšna je sprememba notranje energije pri izotermnem stiskanju plina? (0 J)
b) Koliko toplote moramo odvesti pri izotermni spremembi? (416 J)
c) Kolikšen je tlak zraka po izotermni spremembi? (2 bar)
d) Kolikšna je temperatura zraka po adiabatni spremembi? (-510C)

6.	V 3-litrski posodi je zrak s tlakom 3 bare in temperaturo 20 oC. Zrak ohladimo, da pade tlak na 2,5 bar. Kolikšna je končna temperatura? (244 K)

7.	Pri neki spremembi prejme 5 molov plina 1200 J toplote in opravi 2100 J dela. Kolikšna je sprememba notranje energije plina? (-900 J)