- Opečni zid debeline 30 cm s toplotno prevodnostjo 0,7 W/mK je po notranji strani obdan z 2 cm debelo plastjo plutovine s toplotno prevodnostjo 0,05 W/mK. Znotraj je temperatura 20 ˚C, zunaj pa -10 ˚C.

a) Kolikšna je temperatura med plutovino in opeko?

b) Kje v steni je temperatura 0 ˚C?

c) Kolikšen toplotni tok teče skozi 20 m2 veliko steno?

a) Toplotni tok skozi obe plasti stene je enak:

λ1(T1 – T)/x1 = λ2(T – T2)/x2 → T = (x1 λ2T2 + x2 λ1T1)/(x1λ2 + x2 λ1) = 5,5˚C

b) To = 0 ˚C je v globini x opečnega dela. Velja:  
(T – To)/x = (To – T2)/(x2 – x) 	→ 	x = x2 (T – To)/(T – T2) = 10,6cm

c) P skozi obe plasti je enak: 	P = Sλ1(T1 – T)/x1 →	Px1/Sλ1= (T1 – T)

P = Sλ2(T2 – T)/x2 →	Px2/Sλ2= (T – T2)

Enačbi seštejemo in dobimo: 	P(x1/λ1 + x2/λ2)/S = (T1 – T2)  → P = S(T1 – T2) / (x1/λ1 + x2/λ2) = 724W

- Kolikšne so toplotne izgube skozi stekleno okence v vhodnih vratih, če je notri  temperatura 20 ˚C, zunaj pa (10 ˚C? Površina okenca je 0,1 m2, debelina stekla 3 mm in njegova toplotna prevodnost 0,6 W/mK. Kolikšne pa so izgube skozi okence z dvojno šipo, med katerima je 5 mm debela zračna špranja? Toplotna prevodnost zraka je 0,02 W/mK.

P= λSΔT/x= ΔT/R

R1 = x1/λ1S = 0,05K/W 		P1 = ΔT/R1= λ1SΔT/x1 = 600W

R = 2 x1/λ1S + x2/λ2S = 2,6K/W	P2 = ΔT/R2 = 600W/52 = 11,5W

3. 	Na strehi leži taleči se sneg. Na podstrešju je 30 ˚C. Koliko snega se stali na m2 vsako uro zaradi toplote, ki prihaja s podstrešja? Streha je debela 5 cm, njena toplotna prevodnost je 0,4 W/mK. (qsneg = qt = 336 kJ/kg)

4. 	Dolžina volframske nitke v žarnici je 5,8 cm in njen premer 0,2 mm. Ko jo priključimo na 12 V, teče skozi njo tok 8 A. Kolikšna je temperatura žičke, če ta seva z emisivnostjo 0,7?

5. 	Določi temperaturo Sončeve površine. Razdalja Sonce Zemlja r=150∙106 km, polmer Sonca R=700∙103 km, solarna konstanta (gostota energijskega toka s Sonca na oddaljenosti Zemlje) j=1,3 kW/m2.

P(R) = P(r)	4πR2 j* = 4πR2 σT4 = 4πr2 j  → T4 = jr2/σR2 → T = 5700K

6. 	Površina človeškega telesa je 1.2 m2 in njena temperatura 30oC. Kolik toplotni tok seva telo? Če je temperatura okolice 20oC, kolikšna je izguba moči? Emisivnost ( ≈1.

7.	Črno ploščo postavimo v senco. Temperatura plošče se ustali s temperaturo okolice, ki znaša To=200C. Ploščo prenesemo na sonce in jo postavimo pravokotno na sončne žarke. Nanjo pada energijski tok sonca z gostoto js=1,0 kW/m2. Na kolikšno temperaturo se bo segrela plošča? Upoštevaj, da plošča seva z obeh strani, na ploščo pa sije sonce le z ene strani.

→	=357 K=84 0C