1.	Palica ima na enem koncu temperaturo 0 oC, na drugem pa 100 oC. V sredi je temperatura  50 oC. Kolikšen je gradient na hladnejši polovici in kolikšen na toplejši polovici palice? Vzdolž katere od polovic je toplotni tok večji?

2. 	Zid debeline 30 cm s toplotno prevodnostjo 0,7 W/mK obdamo z 2 cm debelim izolatorjem s toplotno prevodnostjo 0,05 W/mK. Za koliko % se zmanjšajo toplotne izgube skozi ta zid? (48%)

3. 	Z električnim grelcem segrevamo vodo tako, da je temperatura vode v kotlu stalno 700C. Tudi temperatura zraka okoli kotla je stalno 200C. Kotel je valjaste oblike z višino 1 m in premerom 0,8 m ter v celoti obdan z izolacijskim materialom debeline 3 cm in toplotne prevodnosti 0,08 W/mK. Koliko denarja bi prihranili v 30 dneh, če bi izolacijo debeline 3 cm nadomestili z isto izolacijo debeline 5 cm? Cena električne energije je 0,1 €/kWh. (13,4€)

4. 	Za ogrevanje hiše s 30 cm debelimi opečnimi zidovi porabimo letno 2500 l olja. Koliko goriva bi prihranili, če bi hišo obložili s 5 cm debelo plastjo stiropora. Toplotna prevodnost za opečni zid je 0,65 W/mK, za stiropor pa 0,04 W/mK.

(1824 l)

5.	Telo pri 0 oC seva 1 W. Za koliko ga moramo segreti, da bo sevalo 2 W? ((T=520C)

6. 	Tanka jeklena plošča s površino 100 cm2 se pri kovanju ogreje na 800oC. Kolikšen toplotni tok seva? Emisivnost je 1. (1,5 kW)