1. Na vodoravni podlagi stojijo sani z maso
m=10 kg. Sani povlečemo tako, da vrvica oklepa kot (=300 s podlago. S kolikšno silo moramo povleči sani, da jih premaknemo. Koeficient lepenja med sanmi in podlago je kl=0,2.

2. 	Na sliki so prikazane tri klade, ki so povezane med seboj. Kladi A in B imata po 2 kg. Koeficient lepenja med kladama in podlago je 0,4. Največ kolikšna je lahko masa klade C, da klade ne zdrsnejo? (1,6 kg)

3. Dve kladi sta povezani z vrvicami, kot kaže slika. Kolikšno mora biti razmerje njunih mas, da kladi mirujeta? Koeficient trenja je 0,2. (m2/m1=0,1)

4. Trikotna plošča stalne debeline je na eni strani vrtljivo vpeta, na drugi strani pa pritrjena z vrvico, ki prenese silo Fv=100 N. Masa plošče je m1=10 kg. Kako daleč (x) od vrtišča plošče lahko obesimo utež z maso m2=6 kg, da se vrvica, na kateri visi plošča, ne strga? Dolžina L=0,8 m. (0,47 m)

5. Na tri enake lahke vzmeti pritrdimo dve enaki uteži, kot kaže slika. Koeficient posamezne vzmeti je 18 N/cm, masa posamezne uteži pa znaša 10 kg. Za koliko so raztegnjene posamezne vzmeti?