- Valjasti kolesi s polmeroma r1 in r2 sta pritrjeni na skupno os. Po njunih obodih sta napeljani vrvici, na katerih visita uteži z masama m1 in m2. S kolikšnim kotnim pospeškom se vrtita kolesi? Skupni vztrajnostni moment koles in gredi je J.

Newtonov zakon za uteži in vrtenje koles:

m1g − F1 = m1a1

F2 − m2g = m2a2

r1 F1 − r2 F2 = Jα

Velja še α = a1/r1 = a2/r2

Sledi:

α  = (r1m1g – r2m2g) / (J + m1r12 + m2r22)

- S kolikšnim pospeškom pada na vrv navito vreteno?

a = g/(1+J/mr2) = konst 	→ h= v2/2a = v2/2g ∙ (1+J/mr2)

mgh= mv2/2∙ (1+J/mr2) = mv2/2 + J(2/2  = mvT2/2 + JT(2/2

Potencialna energija se spremeni v translacijsko kinetično težišča in

rotacijsko energijo okoli težišča.

3. 	Telo z maso m1 po vodoravni gladki podlagi vleče preko škripca speljana vrvica, na kateri visi utež z maso m2.  Pri tem vrvica ne drsi po škripcu. Polmer in vztrajnostni moment škripca sta  r in J. Določi pospešek uteži!

Na utež z maso m2 delujeta teža in sila vrvi Fv2:

m2g - Fv2 = m2a

Telo z maso m1 na podlagi pospešuje sila Fv1,

(ki je manjša os sile Fv2  zaradi pospeševanja škripca).

Velja Fv1 = m1a.

Za škripec velja (Fv2 – Fv1)r = Jα 	a = rα

Pospešek spuščanja uteži je: a = m2g/(m1+m2+J/r2) 

Škripca ni treba upoštevati, če je J/r2 << m1+m2.

4.  Kolo v obliki valja z maso 2 kg in polmerom 0,5 m se vrti s kotno hitrostjo 2 s-1.

- S kolikšnim stalnim navorom moramo delovati nanj, da se ustavi po enem obratu?

- Kolikšno delo pri tem opravimo?

A = (Wk 		M( = ½ J(o2 = ½ mr2(o2 /2 =mr2(o2/4

M = ½ J(o2/( = ½ mr2(o2 /2( =mr2(o2 /4 ( = 1/4( ∙ Nm = 0,08 Nm

A = (Wk = 0 - ½ J(o2 = -½ mr2(o2 /2 = -mr2(o2 /4 = - ½ J

5. Na robu okrogle plošče z maso 100 kg in polmerom 3 m, ki se lahko vrti okoli navpične središčne osi, stoji človek z maso 80 kg. Ta ustreli s puško vodoravno pravokotno na polmer plošče. Izstreljena krogla ima maso 10 g in hitrost 800 m/s. S kolikšno kotno hitrostjo se začne vrteti plošča s človekom? Človeka obravnavaj kot točkasto telo.

7. 	10 m visok telefonski drog prežagamo v višini 2 m od tal. S kolikšno hitrostjo udari vrh droga ob tla? Padajoči del se vrti okoli točke, kjer je drog bil prežagan.

8. 	Na konec l=1 m dolge palice, ki je vrtljiva okoli središča, pritrdimo tanek obroč z radijem r=0,5 m, na drug konec pa majhno kroglico. Masa kroglice je m1= 1 kg, masa obroča je m2=2 kg in masa palice je m3=1 kg. Palico z obročem in kroglico postavimo v vodoravni položaj in ju spustimo. S kolikšno hitrostjo (v1) se giblje središče obroča in s kolikšno hitrostjo (v2) se giblje majhna kroglica, ko je palica z obročem in kroglico v navpični legi?

Predpostavimo, da je v začetnem stanju potencialna energija kroglice, palice in obroča enaka nič, ter zapišimo:

, kjer je J vztrajnostni moment:

=2,833 kgm2.

Sledi, da je ,

hitrost =3,2 m/s in hitrost =1,6 m/s.

9. 	Z iste višine spustimo po klancu navzdol valj, obroč in kroglo. Kolikšno je razmerje njihovih hitrosti ob vznožju klanca?

10.	Na klancu z naklonom 30o mirujeta kvader z maso
7 kg in krogla z maso 5 kg, ki sta med sabo povezana z breztežno palico, ki veže težišče kvadra in gred krogle. S kolikšnim pospeškom se gibljeta telesi po klancu, če je koeficient trenja med kvadrom in podlago 0,2?