FOTOMETRIJA

Barvna občutljivost očesa

Oko je različno občutljivo na različne barve. Najmočneje reagira na rumeno-zeleno svetlobo, najmanj pa na rdečo ter vijolično.

Kako je oko za eno valovno dolžino (barvo) bolj občutljivo kot za drugo, nam pove relativna barvna občutljivost očesa o(λ).

Svetlobni tok (P), gostota svetlobnega toka (j)

Svetlobni tok:  .

Vidni svetlobni tok Pv, ki ga merimo v lumnih, je odvisen od energijskega toka vpadne svetlobe, ki ga merimo v W, in relativne barvne občutljivosti očesa:

.

1W rumeno-zelene svetlobe ((=555 nm; o(λ)=1) je ekvivalenten svetlobnemu toku 680 lm.

Svetlobni izkoristek svetila nam pove število lumnov oddanega svetlobnega toka na vsak W porabljene moči:

| Svetlobni vir | P(W) | P(lm) | Izkor. (lm/W) |
| --- | --- | --- | --- |
| žarnica z volframsko nitko | 40 | 470 | 12 |
|  | 60 | 710 | 12 |
|  | 75 | 940 | 12 |
|  | 100 | 1600 | 16 |
|  | 250 | 5000 | 20 |
| varčna žarnica | 13 | 740 | 60 |
| fluorescenčna ž. | 40 |  | 80 |
| največji izkoristek: črno telo, T=6500K, dj/d( maximum | 95 |
| navadna sveča | 10 |  |
| kresnička | 10-6 |  |
| najmanjši svetlobni tok, ki ga zazna oko | 10-13 |  |

Gostota svetlobnega toka:  (lm/m2)

Osvetljenost (E)

Osvetljenost nam pove, koliko svetlobnega toka osvetljuje neko ploskev.

(lm/m2=lx)

| osvetljenost | E (lx) |
| --- | --- |
| Zemlje od Sonca | 100000 |
| ob oblačnem vremenu | 10000 |
| svetla soba ob oknu | 100 |
| za branje minimalno | 30-50 |
| polna Luna | 0,2 |
| zvezdna noč | 0,0003 |
| minim. občtulj. čl. oči | 10-9 |

Svetilnost točkastega svetila (I)

S svetilnostjo izrazimo svetlobni tok, ki ga svetilo seva v enoto prostorskega kota v dani smeri.

(cd=lm/steradian)

Če svetilo seva svetlobni tok enakomerno v vse smeri (izotropno), je svetilnost neodvisna od smeri in znaša:

(cd=lm/steradian), saj je polni prostorski kot 4( steradianov.

Za točkasto svetilo, ki seva izotropno, izračunamo osvetljenost površine, ki jo svetilo osvetljuje:

(	;

Svetlost razsežnega svetila (B)

Pri bližnjih oziroma razsežnih svetilih je pomembna tudi velikost in oblika sevalne ploskve  ter kako se svetilnost spreminja vzdolž sevalne ploskve.

Če ima majhna ploskvica dS v pravokotni smeri svetilnost dI, je njena svetlost (bleščavost) definirana kot:

(cd/m2).

Za svetlobne vire, ki se v vseh smereh enako močno bleščijo, je svetilnost največja v smeri normale sevalne ploskve. Pod kotom ( glede na normalo pa sveti le projekcija sevalne ploskve in velja Lambertov zakon:

.