1. 	Sopranistka, ki poje visoki c (1056 Hz), povzroči v oddaljenosti 10 m glasnost 80 dB. Oceni zvočno moč, ki jo oddaja?

g = 10 log j/jo 	(	 j = jo 10g/10

j = P/4(r2 	(	 P = 4(r2 jo 10g/10 = 0,125 W

2. 	Na nekem mestu proč od zvočnika je glasnost 80 dB. Kolikšna je nova glasnost, če moč zvočnika podvojimo.

g1 – glasnost pri moči P,	 g2 – glasnost pri moči 2P.

Razlika:	Δg = g2 - g1 = 10 (log j2/jo - log j1/jo) =10 (log j2/j1) =10 log 2 = 3,0 dB.

Če moč zvočnika podvojimo, se glasnost poveča za 3 dB neglede na to, kolikšna je bila glasnost na začetku:	g2 = g1+ Δg = 83 dB.

3. 	Zvočna cev na ladji je dolga 50 m. Kolikšna je glasnost na koncu cevi, če je na začetku 60 dB? Povprečen absorpcijski koeficient zraka za zvok je 5(10-4 cm-1.

x=50 m

μ=5(10-4 cm-1=5(10-2 m-1

j1=60 dB

----------------------------

g1 = 10 log j1 /jo

g2 = 10 log j2 /jo

----------------------------

Δg = g1 – g2 = 10 (log j1/jo - log j2/jo) =10 log j1/j2

----------------------------

Absorpcija:

j2 = j1 e-μx		j1/j2= eμx

----------------------------

g2 = g1-Δg = g1-10 μx log e = 49 dB.

4. 	Na izbranem mestu slišimo zvok iz dveh zvočnikov. Če deluje le en zvočnik, slišimo zvok z glasnostjo 70 dB, če pa deluje le drug zvočnik, slišimo zvok z glasnostjo 
65 dB. Kolikšno glasnost ima zvok, ko delujeta oba zvočnika?

g1,2 = 10 log j1,2/jo  	    j1,2/jo = 10g1,2 /10

j = j1 + j2

j = jo (10g1/10+ 10g2/10)

5. 	Kolikšna naj bo debelina stene z absorpcijskim koeficientom za zvok 30 m-1, da ob prehodu zvoka, ki ima na zunanji strani glasnost 50 dB, znotraj ne bomo slišali?

----------------------------

Absorpcija:

jo = j1 e-μx   	j1 /jo = eμx

----------------------------

g1 = 10 log j1 /jo = 10 μx log e   	→	x = g1 / 10μ log e  = 0,38 m

6. 	V razdalji 300 m stojita dva zvočnika, ki oddajata zvok v vse smeri. Če stojimo med zvočnikoma, v razdalji 50 m od prvega zvočnika, slišimo oba zvočnika enako glasno. Kolikšno je razmerje zvočnih moči, ki jih oddajata zvočnika. Absorpcijski koeficient zvoka v zraku je 0,003 m-1. (P2/P1=45,6)

=45,6