1.	Interferenca 2 zvočnikov: 8 m oddaljena zvočnika napajamo s tonskim generatorjem frekvence 170 Hz. V katerih smereh glede na simetralo zveznice zvočnikov se valovanji ojačita (n) in v katerih smereh oslabita (γn)? Hitrost zvoka je 340 m/s. NKŠ 228/21.22
λ= c/ν = cT =2m	nmax = a sinn/  = a /  = 8/2 = 4
ojačitve: a sinn =  n 	→	sinn =  n /a	n = 0, 1, 2, 3…
oslabitve: a sinγn =  (2n+1)/2 →	sinγn = (2n+1)/2a	n = 0, 1, 2, 3…

n	oslabitve: γn (o)	ojačitve: n (o)
0	/	0
1	7,2	14,5
2	22,0	30,0
3	38,7	48,6
4	61,0	90,0

2.	Sončni žarki padajo pod kotom =30o proti gladini bazena, v katerem je h=2 m vode. Na dnu bazena stoji navpična palica, ki sega ravno do gladine. Kako dolga je njena senca na dnu bazena? Lomni količnik vode je n2=4/3.

size 12{n rSub { size 8{1} } "sin"α rSub { size 8{1} } =n rSub { size 8{2} } "sin"α rSub { size 8{2} } } {} ;	size 12{α rSub { size 8{1} } ="90" rSup { size 8{0} } - ϕ} {}
size 12{α rSub { size 8{2} } ="40",5 rSup { size 8{0} } } {}
size 12{x=h cdot ital "tg"α rSub { size 8{2} } } {} =1,7 m

3.	Svetlobni žarek pada na vodoravno stekleno ploščo z lomnim količnikom 1,75. Kolikšen mora biti vpadni kot glede na navpičnico, da sta odbiti in lomljeni žarek pravokotna drug na drugega? (Brewsterjev kot, svetloba v odbitem žarku je 100 % polarizirana.) (1=60,25o)

4.	Žarek pada pod kotom 750 na 15 mm debelo stekleno ploščo z lomnim količnikom 1,5. Plošča je na spodnji strani posrebrena. Kolikšen je razmik med žarkoma, ki se odbijeta s površine in od posrebrenega spodnjega dela?

5.	S pomola opazujemo ribo navpično navzdol proti dnu. Riba je v globini
1 m. V kolikšni globini jo vidimo? Lomni količnik vode je 1,33.

6.	Žarek pada z vpadnim kotom 40o na 6 mm debelo stekleno ploščo z lomnim količnikom 1,5. Kolikšen je premik žarka po prehodu skozi ploščo?

7. Potapljač je 12 m pod vodno gladino. Kako velik je premer kroga, skozi katerega vidi nebo? Lomni količnik vode je 4/3.