- Krajišče napete vrvice niha harmonično s frekvenco 3 Hz in amplitudo 5 cm. Po njej se širi valovanje z valovno dolžino 0,5 m.

  - Določi hitrost valovanja. (1,5 m/s)

  - Zapiši enačbo odmika za vsak del vrvice!

  - Kolikšen je odmik, hitrost in pospešek dela vrvice, ki je 0,5 m od krajišča, 5 s po prehodu krajišča vrvice skozi ravnovesno lego? (u=0 m, v=0,94 m/s, a=0 m/s2)

  - Kolikšna je fazna razlika med nihanjem dveh točk v razmiku 5 cm? (0,2 ()

2. Netopir oddaja ultrazvok z valovno dolžino 0,2 cm. Kolikšna je frekvenca zvoka pri temperaturi 300C (174,4 kHz)?

3. 	Ladja pošlje istočasno signal proti obali po vodi in po zraku. Temperatura zraka je 270C, gostota vode je 1,03 g/cm3, stisljivost vode pa je 4,6.10-5 bar-1. Signal prispe do obale 20 s prej po vodi kot po zraku. Kako daleč od obale je ladja? (9,1 km)

4. Struno, po kateri potuje val 1 s, močneje napnemo, da se sila poveča za 5 %. Za koliko se spremeni čas potovanja vala? (t2=0,975 s)

5. Kolikšna je hitrost zvoka v vodi pri 40 oC? Gostota vode pri 20 oC je 0,998 g/cm3, stisljivost 4,6∙10-5 bar-1, temperaturna razteznost pa 3∙10-4 K-1.

c(T=20 oC) = co = ((1/((o) = 1476 m/s

c(T=40 oC) = c = ((1/(() 			( = m/V = m/Vo(1+βΔT) = (o/ (1+βΔT)

c=co((1+βΔT) = 1480 m/s

6. S kladivom udarimo v vzdolžni smeri čelno stran jeklene cevi. Udarec na drugi strani zaslišimo 0,02 s kasneje. Kolikšen je prožnostni modul cevi? Dolžina cevi je 100 m, gostota pa 7,8 g/cm3. (1,95 Mbar)

7. 	S kolikšno hitrostjo se širijo transverzalni valovi po 1 m dolgi in 2 mm debeli aluminijasti struni, če na struno obesimo utež z maso 2 kg? Gostota aluminija je 2,7 g/cm3. (48 m/s)