Vprašanja:

1. 	Pri ravnem valovanju, kjer ni absorpcije, teče energijski tok z gostoto 1 W/m2. Kolikšen tok teče prečno skozi kvadraten okvir s stranico 2 m?

2. Pri krogelnem valovanju teče skozi krogelno površino polmera 2 m, ki izvir obdaja, energijski tok 1 W.

a) 	Kolikšen tok teče skozi krogelno površino polmera 4 m, če ni absorpcije?

b) Kolikšna je gostota energijskega toka v razdalji 4 m, če je v razdalji 2 m gostota energijskega toka 1 W/m2?

Animacije:

- Ponazoritev odboja vala na vrvi (izberi prosto, vpeto krajišče, prehod vala s tanjše na debelejšo vrv ali obratno)

http://www.surendranath.org/Applets/Waves/TwaveRefTran/TwaveRefTranApplet.html

- Ponazoritev odboja in loma valovne fronte s pomočjo Huygensovega principa: po startu se skozi rumeno sredstvo širi hitrejše valovanje proti zelenemu sredstvu, kjer je hitrost manjša:

http://www.phys.hawaii.edu/%7Eteb/java/ntnujava/propagation/propagation.html ali

http://www.sciencejoywagon.com/physicszone/lesson/otherpub/wfendt/huygens.htm

- Ponazoritev Fermatovega principa: po kateri poti iz levega zgornjega ogla priti v diagonalno nasprotnega skozi področji z različnima hitrostma?

http://www.phys.hawaii.edu/%7Eteb/java/ntnujava/refraction/refraction.html

Naloge:

1. 	Ton s frekvenco 100 Hz ima v vodi gostoto energijskega toka 10-2 W/m2. Kolikšni sta amplitudi odmika in tlaka? Stisljivost vode je 5∙10-10 Pa-1. (uo=0,2μm, (po=168Pa)

2. Skozi zrak se širi valovanje s frekvenco 1000 Hz. Največja hitrost delcev zraka je 
60 μm/s. Kolikšne so amplitude odmikov in gostota zvočnega toka?  Hitrost zvoka je 340 m/s, gostota zraka pa  (=1,29kg/m3 (uo=0,2nm, j=7,34∙10-2 W/m2)

3. 	Določi razmerje amplitud zvočnega tlaka za zvočni val v vodi in za zvočni val v zraku, če sta frekvenci in gostoti zvočnih tokov obeh valov enaki. Gostota zraka je 1,2 kgm-3, hitrost zvoka v zraku je 340 ms-1, gostota vode pa 1gcm-3 in hitrost zvoka v vodi 1400 ms-1. ((po voda /(po zrak =59)