MERITVE

LABORATORIJSKE VAJE

Vaja št.: 4.1  Določanje induktivnosti z meritvijo napetosti, toka, frekvence in moči

Datum:

Priimek in ime:

BESEDILO NALOGE: Določite induktivnost tuljave z železnim jedrom z merjenjem toka, napetosti, frekvence in moči v petih merilnih točkah ob enakomernem večanju toka.

# Vezalni načrt

# Popis instrumentov, naprav in elementov

Hz		frekvencmeter,

A		ampermeter,

V 		voltmeter,

W		vatmeter,

TT		tokovni transformator,

VIR		izmenična napetost iz laboratorijske mize,

RT		regulacijski transformator ELM tehnika,

XL		tuljava z železnim jedrom

# Vplivne veličine

Temperatura prostora

Tlak v prostoru

Vlažnost zraka v prostoru

# Potek meritev in izračunov

Z regulacijskim transformatorjem (v merilni mizi) nastavljamo napetost tako, da steče izbrani tok delovne točke. V vsaki merilni točki odčitamo odklone instrumentov ter izračunamo induktivnost.

Izgubna moč na tuljavi z železnim jedrom brez upoštevanja porabe voltmetra in napetostne veje vatmetra je:

Pri tem je pI  prestavno razmerje tokovnega transformatorja.

Nadomestno upornost Re na kateri se troši izgubna moč sestavljata upornosti RCu (upornost navitja) in RFe (nadomestna upornost zaradi izgub v železu):

Ocena meje pogreška izračuna LX upoštevajoč razrede instrumentov in naprav je:

Pri tem so meje pogreškov instrumentov in naprav:

mejni relativni pogrešek prestave tokovnega transformatorja,

mejni relativni kotni pogrešek tokovnega transformatorja

,

mejni kotni pogrešek tokovnega transformatorja (v minutah).

eTT in ( sta podana v tabeli 1.2 na strani 17.

fazni kot bremena,

Pri računanju so meje pogreškov:

meja pogreška posrednega merjenja URe,

meja pogreška Re,

meja pogreška ampermetra,

meja pogreška voltmetra,

meja pogreška frekvencmetra in

meja pogreška delovne moči.

Izračunana induktivnost z upoštevanjem meje pogreška je:

## Izračun za zadnjo merilno točko

Izračunana induktivnost z upoštevanjem meje pogreška je:

# Prikaz merilnih rezultatov

Tabela 1:	Tabela izmerjenih vrednosti.

Tabela 2:	Tabela izračunanih vrednosti.

Slika 1:	Induktivnost v odvisnosti od toka LX(I).

# Komentar

# Text boxes

|  | UNIVERZA V MARIBORU |
| --- | --- |
|  | FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 2000 Maribor, Smetanova ul. 17 |

Študij. leto: 2008/2009

Skupina:

Pregledal:

Ocena:

Datum:

POROČILO NAJ VSEBUJE

1. besedilo naloge

2. vezalni načrt

3. popis instrumentov, naprav in elementov

4. vplivne veličine

5. opis poteka meritev in izračunov

6. prikaz merilnih rezultatov (tabele, grafi)

7. komentar