MERITVE

LABORATORIJSKE VAJE

Vaja št.: 6.1 Določanje notranje upornosti instrumenta z Wheatstonovim mostičem

Datum:

Priimek in ime:

BESEDILO NALOGE: Univerzalnemu instrumentu z vrtljivo tuljavico izmerite notranjo upornost na merilnem območju 1,2 mA. Mostiček sestavite tako, da bo imel največjo občutljivost.

Poraba mostiča naj bo manjša kot 1 W.

# Vezalni načrt

# Popis instrumentov, naprav in elementov

AX		univerzalni instrument

N		galvanometer,

V		univerzalni instrument,

R2		dekadni upor,

R3		dekadni upor,

R4		dekadni upor,

Ω		miliohm meter,

VIR		enosmerna napetost.

# Vplivne veličine

Temperatura prostora

Tlak v prostoru

Vlažnost zraka v prostoru

# Potek meritev in izračunov

Znane so naslednje vrednosti:

- notranja upornost merjenca RX = R1 (odčitamo jo na instrumentu),

- tok skozi merjenec (meri ga merjenec sam) in

- notranja upornost galvanometra R5.

Upornost R5 in R1 določita faktor q:

Iz teh podatkov lahko iz tabele določite vrednost m in n za maksimalno občutljivost mostiča. Preostale upornosti so:

Tabela za določitev vrednosti m in n.

| št. | dano | m | n | q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | , U, q |  |  | q |
| 2 | , I, q |  |  | q |
| 3 | , , q |  |  | q |
| 4 | , P, q |  |  | q |
| 5 | , U, | 0,5 |  | 0,336 |
| 6 | , I, |  | 2 | 2,97 |
| 7 | , , |  |  | 1 |
| 8 | , P, | 1 | 1 | 1 |

Pri tem so:

R1	merjena upornost,

U	napetost mostiča,

I 	tok mostiča,

I1	tok skozi R1 in R2,

P	porabljena moč na mostiču in

P0	potrebna moč za odklon enega delca na ničelnem indikatorju.

Napetost mostiča določite iz pogoja porabe mostiča:

oz.   ,

pri lemer je Rnad nadomestna upornost mostila v ravnotežju:

.

Iz znanih vrednosti R1, I1 in q iz tabele določimo parametra n in m ter izračunamo preostale upore mostiča. Iz danih uporov R3 in R4 izberemo tiste, ki so najbližji izračunanim.

Na galvanometru izberemo zaradi zaščite instrumenta eno izmed večjih tokovnih območij, ki ga med približevanjem ravnotežju postopoma zmanjšujemo do najmanjšega. Na uporovni dekadi nastavimo izračunano vrednost R2, nakar mostič priklopimo na napetost, ki smo jo izračunali. Mostič uravnotežimo s spreminjanjem R2.

Izračun R1:

.

Meja pogreška mostiča pri dejanskih vrednostih uporov je:

.

Tok I5min (najmanjši tok, ki ga na ničelnem indikatorju lahko odčitate) določite s podatki za uporabljen ničelni indikator, parametre m, n in q ponovno izračunajte iz vrednosti upornosti, ki veljajo, ko je mostič v ravnovesju.

Meja pogreška upora R1 z upoštevanjem znanega razreda uporovne dekade, tehniškega Wheatstonovega mostiča in meja pogreška mostiča je:

## Izračun elementov mostiča

## Izračun upornosti RX=R1, ko je mostič uravnotežen

## Določitev meje pogreška upora RX=R1

## Meritev upornosti RX=R1 s precizijskim Ω-metrom

# Prikaz merilnih rezultatov

Tabela 1:	Tabela izračunanih vrednosti.

Tabela 2:	Dejanske vrednosti mostiča in meja pogreškov.

Tabela 3:	Izmerjene in izračunane vrednosti.

# Komentar

# Text boxes

|  | UNIVERZA V MARIBORU |
| --- | --- |
|  | FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 2000 Maribor, Smetanova ul. 17 |

Študij. leto: 2008/2009

Skupina:

Pregledal:

Ocena:

Datum:

POROČILO NAJ VSEBUJE

1. besedilo naloge

2. vezalni načrt

3. popis instrumentov, naprav in elementov

4. vplivne veličine

5. opis poteka meritev in izračunov

6. prikaz merilnih rezultatov (tabele, grafi)

7. komentar