Študij. leto: 2008/2009
Skupina:

Pregledal:
Ocena:
Datum:
UNIVERZA V MARIBORU

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, / RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO / 2000 Maribor, Smetanova ul. 17

MERITVE
LABORATORIJSKE VAJE

Vaja št.: 11.2 Histereza železnega jedra
Datum:
Priimek in ime:

BESEDILO NALOGE: Posnemite dinamično histerezno zanko železnega jedra in obliko magnetilnega toka s spominskim osciloskopom in rezultate natisnite s tiskalnikom. Ocenite specifične izgube pX v dveh merilnih točkah.
POROČILO NAJ VSEBUJE
1. besedilo naloge
2. vezalni načrt
3. popis instrumentov, naprav in elementov
4. vplivne veličine
5. opis poteka meritev in izračunov
6. prikaz merilnih rezultatov (tabele, grafi)
7. komentar
# Vezalni načrt

# Popis instrumentov, naprav in elementov
TR	ločilni transformator
RT	regulacijski transformator
A	univerzalni instrument
R1	nizkoohmski dekadni upor
R2	visokoohmski dekadni upor
C	kondenzator
M	merjenec
osciloskop
vmesnik
tiskalnik
# Vplivne veličine
Temperatura prostora
Tlak v prostoru
Vlažnost zraka v prostoru
# Potek meritev in izračunov
Na osciloskopu nastavimo ustrezno merilno območje za oba vhoda. S spreminjanjem napajalne napetosti nastavimo dva magnetilna toka tako, da dobimo dve značilni histerezni krivulji. Merili za magnetno poljsko jakost in magnetno gostoto določimo s pomočjo napetostne odklonske konstante za vhoda X in Y. Merilo za magnetno poljsko jakost je:
  .
Pri tem so:
kX	napetostna odklonska konstanta vhoda X (V/razd),
N1	število ovojev in
lsr	srednja dolžina silnic v jedru (m).

Merilo za magnetno gostoto B je:
.
Pri tem so:
kY	napetostna odklonska konstanta vhoda Y (V/razd),
C	kapacitivnost kondenzatorja C (F),
R2	skupna ohmska upornost sekundarnega kroga (),
N2	število ovojev sekundarnega navitja in
A	presek jedra (m2).
Specifične izgube ocenite z enačbo:
(W/kg) .
Pri tem so:
Bm	maksimalna magnetna gostota (T= Vs/m2),
Ah	ploščina histerezne zanke ,
AOSC	ploščina histerezne zanke na osciloskopu (razd2)
f	frekvenca napajanja (Hz=1/s) in
	specifična masa vzorca (7600 kg/m3).

Histerezna zanka.
## Določitev meril in izračun specifičnih izgub za prvo merilno točko

## Določitev meril in izračun specifičnih izgub za drugo merilno točko

# Prikaz merilnih rezultatov

št. mer.	kx	ky	kH	kB	AOSC		px
	(V/razd)	(V/razd)	()	(T/razd)	(razd2)	(A/razd)	(W/kg)
1
2

Slika 1:	Izris dinamične histerezne zanke z označbo maksimalnih vrednosti Hm in Bm za prvo merilno točko

Slika 2:	Izris magnetilnih tokov in napetosti za prvo merilno točko

Slika 3:	Izris dinamične histerezne zanke z označbo maksimalnih vrednosti Hm in Bm za drugo merilno točko

Slika 4:	Izris magnetilnih tokov in napetosti za drugo merilno točko
# Komentar