MERITVE

LABORATORIJSKE VAJE

Vaja št.: 5.2 Merjenje moči trifaznega bremena z metodo dveh vatmetrov

Datum:

Priimek in ime:

BESEDILO NALOGE: Izmerite delovno moč P, jalovo moč Q in faktor delavnosti cos trifaznega bremena z metodo dveh vatmetrov (Aronovo vezavo) z indirektno vezavo instrumentov.

# Vezalni načrt

# Popis instrumentov, naprav in elementov

Z		trifazni motor,

A1		ampermeter,

V1		voltmeter,

W1		digitalni vatmeter,

A2		ampermeter,

V2		voltmeter,

W2		digitalni vatmeter,

TT1		tokovni merilni transformator,

TT1		tokovni merilni transformator,

NT1		napetostni merilni transformator,

NT2		napetostni merilni transformator,

RT		trifazni regulacijski transformator,

VIR 		omrežje 380 V

# Vplivne veličine

Temperatura prostora

Tlak v prostoru

Vlažnost zraka v prostoru

# Potek meritev in izračunov

Izberemo si pet enakomerno razmaknjenih merilnih točk v napetostnem območju med 105 in 225 V. Nastavljeno napetost odčitavamo na enem od voltmetrov. Ker merimo posredno, si pred meritvijo preračunamo kazanje instrumentov z upoštevanjem prestav merilnih transformatorjev. Prestavno razmerje merilnih transformatorjev izberemo ustrezno podatkom o elektromotorju in priključenih instrumentih. Pri zagonu bremena - motorja moramo paziti, da ne presečemo maksimalnih tokov, ki jih še kažejo instrumenti, oz. lahko z njimi obremenimo regulacijski transformator.

Delovna moč:

Jalova moč: .

Pri izračunu P1 in P2 upoštevamo, da z digitalnimi vatmetri merimo moči PW1 in PW2 na sekundarnih navitjih napetostnih in tokovnih merilnih transformatorjev:

.

Pri tem sta:

prestavno razmerje napetostnega merilnega transformatorja definirano kot razmerje med nazivno primarno napetostjo UP in nazivno sekundarno napetostjo US ter

prestavno razmerje tokovnega merilnega transformatorja definirano kot razmerje med nazivnim primarnim tokom IP in nazivnim sekundarnim tokom IS.

Navidezna moč je:

in .

Pri izračunu P, Q in eP moramo upoštevati predznak moči PW1 in PW2, ki ju pokažeta  vatmetra.

Ocena meje pogreška delovne moči:

.

mejni relativni pogrešek prestave napetostnega transformatorja.

mejni relativni pogrešek prestave tokovnega transformatorja.

mejni relativni kotni pogrešek merilnih transformatorjev.

mejni kotni pogrešek napetostnega transformatorja (v minutah).

mejni kotni pogrešek tokovnega transformatorja (v minutah).

in sta podana v tabeli 1.1 na strani 16 za napetostni transformator.

in  sta podana v tabeli 1.2 na strani 17 za tokovni transformator.

fazni kot bremena (dobimo iz cos ).

.

Moč je: .

## Izračun za zadnjo merilno točko

## Izračun meje pogreška delovne moči

Moč je:

# Prikaz merilnih rezultatov

Tabela 1:	Tabela izmerjenih in izračunanih vrednosti.

Slika 1:	Grafi odvisnosti P, Q, S in cos( od UM.

Slika 2:	Kazalčni diagram za zadnjo merilno točko.

# Komentar

# Text boxes

|  | UNIVERZA V MARIBORU |
| --- | --- |
|  | FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 2000 Maribor, Smetanova ul. 17 |

Študij. leto: 2008/2009

Skupina:

Pregledal:

Ocena:

Datum:

POROČILO NAJ VSEBUJE

1. besedilo naloge

2. vezalni načrt

3. popis instrumentov, naprav in elementov

4. vplivne veličine

5. opis poteka meritev in izračunov

6. prikaz merilnih rezultatov (tabele, grafi)

7. komentar