MERITVE

LABORATORIJSKE VAJE

Vaja št.: 1.1 Merjenje osnovnih električnih veličin

Datum:

Priimek in ime:

BESEDILO NALOGE: Po priloženem vezalnem načrtu izmerite osnovne električne veličine z analognimi in digitalnimi instrumenti ter podajte rezultate z mejami pogreškov.

# Vezalni načrt

1)	Meritev enosmerne napetosti	2)	Meritev enosmerne napetosti

z analognim voltmetrom		z digitalnim voltmetrom

3)	Meritev enosmernega toka	4)	Meritev enosmernega toka

z analognim ampermetrom		z digitalnim ampermetrom

5)	Posredno merjenje upornosti	6)	Meritev upornosti z ohmmetrom

z meritvijo napetosti in toka

# Popis instrumentov, naprav in elementov

V1		analogni voltmeter,

V2		digitalni voltmeter,

A1		analogni ampermeter,

A2		digitalni ampermeter,

Ω		ohmmeter,

RX		upor,

Ub		enosmerna napetost baterije.

# Vplivne veličine

Temperatura prostora

Tlak v prostoru

Vlažnost zraka v prostoru

# Potek meritev in izračunov

Povežite merjence in instrumente po vezalnem načrtu, preklopite instrumente na ustrezna merilna območja in opravite meritev. Merilne rezultate podajte z mejami pogreškov in ustrezno zaokrožene.

Meja pogreška pri analognih merilnih instrumentih

Če uporabljamo instrumente v mejah merilnega območja in pod referenčnimi pogoji, smejo imeti brezhibni instrumenti pogrešek, ki ne preseže vrednosti določene z njihovim razredom točnosti. Največjemu še dopustnemu pogrešku pravimo meja pogreška. Ker je razred instrumenta lahko podan na merilni doseg ali na vsakokratno izmerjeno vrednost, moramo to pri izračunu meje pogreška upoštevati.

Pomen oznak:

razred instrumenta,

merilni doseg in

izmerjena vrednost.

Razred instrumenta je podan na merilni doseg

Meja absolutnega pogreška:

.

Meja relativnega pogreška:

.

Razred instrumenta je dan na vsakokratno izmerjeno vrednost

Meja absolutnega pogreška:

.

Meja relativnega pogreška:

.

Meja pogreška pri digitalnih merilnih instrumentih

Za digitalne merilne instrumente proizvajalci običajno navedejo mejo pogreška, sestavljeno iz dveh delov, iz dela, ki se nanaša na izmerjeno vrednost  in dela, ki se nanaša na merilni doseg , na primer:

.

Namesto z merilnim dosegom izrazijo proizvajalci včasih delež meje pogreška, ki se nanaša na merilni doseg s številom digitov d, na primer:

.

Digit je najmanjša vrednost merjene veličine, ki jo prikazovalnik instrumenta na izbranem merilnem območju lahko prikaže, oz. ločljivost instrumenta. Mejo relativnega pogreška  izrazimo enako kot v prejšnjem primeru.

Meja pogreška pri posredno merjenih veličinah

Posredno merjena veličina je funkcija ene ali več spremenljivk, na primer:

.

Sprememba x za dx spremeni y za dy

.

Desno stran enačbe razvijemo v Taylorjevo vrsto, zanemarimo člen drugega in višjih redov:

.

Izraženo s končnimi spremembami:

.

Za funkcije več spremenljivk  velja:

.

Meja absolutnega pogreška  funkcije y je:

Meja relativnega pogreška pa:

.

Za primer posrednega merjenja upornosti z meritvijo napetosti U in toka I velja:

in

.

Po množenju gornje enačbe z  dobimo:

Na podoben način izpeljemo meje relativnih pogreškov za nekatere splošne primere:

vsota	 		 ,

razlika 	 		 ,

produkt 			 ,

kvocient				 ,

potenciranje				  in

.

Podajanje merilnega rezultata

Končni rezultat meritve podamo tako, da navedemo izmerjeno oz. izračunano vrednost in mejo pogreška. Z mejo absolutnega pogreška podamo rezultat v obliki:

,

z mejo relativnega pogreška  pa v obliki:

.

Pri tem se izognemo zapisovanju prevelikega števila decimalnih mest, predvsem kadar pride do njih z računanjem iz izmerjenih vrednosti. V splošnem velja pravilo, da naj število decimalnih mest izračunanega rezultata ne presega števila decimalnih mest uporabljenih izmerjenih vrednosti. Običajno pa pri navedbi končnega rezultata zaokrožimo izmerjeno vrednost in mejo pogreška po naslednjih pravilih:

Najprej zaokrožimo mejo pogreška in sicer vedno navzgor ter jo podajamo samo z eno ali dvema veljavnima ciframa. Če je prva cifra (ničel levo od nje ne štejemo) 3 do 9 zaokrožimo na tem mestu, na primer:

.

Če pa je prva cifra 1 ali 2, zaokrožimo na naslednjem mestu, na primer:

.

Vmesne rezultate podajamo s tremi veljavnimi ciframi (ničel levo ne štejemo).

Izmerjeno ali izračunano vrednost zaokrožimo na decimalnem mestu, ki ga določa zaokrožena negotovost. Če je desno od mesta, kjer zaokrožimo ena od cifer 0 do 4, zaokrožimo navzdol, če pa je 5 do 9, zaokrožimo navzgor, na primer:

## Meritev enosmerne napetosti z analognim voltmetrom

pri čemer je:

konstanta analognega voltmetra,

odklon analognega voltmetra,

izmerjena napetost,

absolutna meja pogreška,

razred analognega voltmetra,

napetostni merilni doseg in

relativna meja pogreška.

## Merjenje enosmerne napetosti z digitalnim voltmetrom

pri čemer je:

napetost odčitana na digitalnem voltmetru,

absolutna meja pogreška,

napetostno merilno območje digitalnega voltmetra,

delež meje pogreška glede na izmerjeno vrednost (podatki iz kataloga),

delež meje pogreška glede na merilni doseg (podatki iz kataloga) in

relativna meja pogreška.

## Meritev enosmernega toka z analognim ampermetrom

pri čemer je:

konstanta analognega ampermetra,

odklon analognega ampermetra,

izmerjeni tok,

absolutna meja pogreška,

razred analognega ampermetra,

tokovni merilni doseg in

relativna meja pogreška.

## Merjenje enosmernega toka z digitalnim ampermetrom

pri čemer je:

tok odčitan na digitalnem ampermetru,

absolutna meja pogreška,

tokovno merilno območje digitalnega ampermetra,

delež meje pogreška glede na izmerjeno vrednost (podatki iz kataloga),

delež meje pogreška glede na merilni doseg (podatki iz kataloga) in

relativna meja pogreška.

## Posredno merjenje upornosti z meritvijo napetosti in toka

Izračun meje pogreška meritve napetosti z digitalnim voltmetrom:

pri čemer je:

napetost odčitana na digitalnem voltmetru,

absolutna meja pogreška meritve napetosti,

napetostno merilno območje digitalnega voltmetra,

delež meje pogreška glede na izmerjeno vrednost napetosti,

delež meje pogreška glede na napetosti merilni doseg in

relativna meja pogreška meritve napetosti.

Izračun meje pogreška meritve toka z digitalnim ampermetrom:

pri čemer je:

tok odčitan na digitalnem ampermetru,

absolutna meja pogreška meritve toka,

tokovno merilno območje digitalnega ampermetra,

delež meje pogreška glede na izmerjeno vrednost toka,

delež meje pogreška glede na tokovni merilni doseg in

relativna meja pogreška meritve toka.

Izračun upornosti in določitev meje pogreška posredne meritve upornosti:

## Merjenje upornosti z ohmmetrom

pri čemer je:

upornost izmerjena z ohmmetrom,

absolutna meja pogreška,

število digitov (podatek iz kataloga),

digit (najmanjša vrednost merjene veličine, ki jo prikazovalnik 			instrumenta na izbranem merilnem območju lahko prikaže),

premik izmerjene upornosti (podatek iz kataloga),

relativna meja pogreška in

delež meje pogreška glede na izmerjeno vrednost (podatek iz kataloga).

# Prikaz merilnih rezultatov

Tabela 1:	Rezultat merjenja enosmerne napetosti z analognim voltmetrom.

Tabela 2:	Rezultat merjenja enosmerne napetosti z digitalnim voltmetrom.

Tabela 3:	Rezultat merjenja enosmernega toka z analognim ampermetrom.

Tabela 4:	Rezultat merjenja enosmernega toka z digitalnim ampermetrom.

Tabela 5:	Rezultat posrednega merjenja upornosti z meritvijo napetosti in toka.

Tabela 6:	Rezultat merjenja upornosti z ohmmetrom.

# Komentar

# Text boxes

|  | UNIVERZA V MARIBORU |
| --- | --- |
|  | FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 2000 Maribor, Smetanova ul. 17 |

Študij. leto: 2008/2009

Skupina:

Pregledal:

Ocena:

Datum:

POROČILO NAJ VSEBUJE

1. besedilo naloge

2. vezalni načrt

3. popis instrumentov, naprav in elementov

4. vplivne veličine

5. opis poteka meritev in izračunov

6. prikaz merilnih rezultatov (tabele, grafi)

7. komentar