1. domača naloga

1. Izračunajte silo na točkasto elektrino Q3 =-8·10-6

As, ki se nahaja v elektrostatičnem polju elektrin

Q1 = 4·10-6 As in Q2 = -3·10-6 As.

a= 4 cm.

2. Izračunajte silo na meter preme elektrine q3, ki se nahaja v elektrostatičnem polju dveh premih

elektrin: q1 = 5⋅10-6 As/m in q2 = –3⋅10-6 As/m, (q3 = 2⋅10-6 As/m in a=15 cm).

3. V elektrostatičnem polju točkastih nosilcev

elektrin se nahaja točka T.

a) Kolikšna je električna poljska jakost (po

velikosti in smeri) v točki T (Q1 = 3·10-6 As,

Q2 = -3·10-6 As, Q3 = -2,8·10-6 As, a = 10 cm)

b) Kolikšen mora biti naboj Q3, da bo električna

poljska jakost v točki T enaka nič (Q1 in Q2

ostaneta nespremenjena)

c) Kolikšna je sila na naboj Q = 6·10-6 As, ki ga

postavimo v točko T

4.

V elektrostatičnem polju premih elektrin q1, q2 in

q3 določite elektrino q2 tako, da bo sila na točkasto

elektrino Q enaka nič.

q1 = 4·10-6 As/m, q3 = 6·10-6 As/m,

a = 10 cm.

5. Izračunajte silo na točkasto elektrino

Q = 8·10-6 As, ki se nahaja v elektrostatičnem

polju ravninskih elektrin σ1 = 7·10-6 As/m2 in

σ2= -5·10-6 As/m2, za naslednja primera:

a) naboj Q leži levo od ravnine σ1

b) naboj Q leži med ravninama σ1 in σ2

6. Izračunajte silo na točkasto elektrino Q = 4·10-6

As, ki se nahaja v elektrostatičnem polju

ravninskih elektrin σ1 = -2·10-6 As/m2 in

σ2= 1·10-6 As/m2 ter preme elektrine q = -3·10-6

As/m.

d = 3,5 cm