UNIVERZA V MARIBORU

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

ELEKTRODINAMIKA

Vaja 2 : Tuljava z železnim jedrom

Maribor, April 2011

- Besedilo naloge:

V programskem paketu MATLAB/SIMLUNK sestavite simulacijski model tuljave z železnim jedrom z nelinearno magnetno karakteristiko (izgube v železu zanemarimo). Model vzbujajte s:

a) stopnično napetostjo u(t) =U in

b) sinusno napetostjo u(t) =U cos(t ¡); pri tem nastavite začetni kot napetosti tako da:

² ne bo prehodnega pojava (= 0) in

² bo aperiodična komponenta v odzivu toka polno izražena (==2).

Rišite časovne odzive pritisnjene napetosti u(t), inducirane napetosti e(t), magnetnega pretoka (t) in toka i(t) skozi navitje. Rišite tudi časovne odzive dovedene moči p(t) in energijeW(t), izgubne moči pizg(t) in energije Wizg(t) v navitju, ter moči pmag(t) in energije Wmag(t) akumulirane v magnetnem polju tuljave. Izrišite tudi nelinearno magnetno karakteristiko tuljave (I) in odziv (i).

- Simulacijski model:

2.1. Uporabljena SIMULINK shema

- Prikaz rezultatov:

3.1. Odziv toka in inducirane napetosti na prirejeno vhodno napetost

3.2. Odziv moči in energije na vhodno napetost

3.3. Nelinearna karakteristika tuljave

- Komentar:

Pri tej vaji smo morali sestaviti simulacijo tuljave z železnim jedrom. V SIMULINK-u smo shemo naredili tako, da smo uporabili shemo iz prejšnje vaje in jo priredili z lookup table in signal builder-jem. Najprej smo kot vhodno napetost uporabili stopnično funkcijo, zatem sinusno funkcijo in na koncu smo še naredili lasten vhodni signal s pomočjo signal builderja, katerega odzivi so podani zgoraj.

Opazili smo, da se je sistem zelo hitro odzival tam kjer je vhodna napetost nenadno prešla iz enega stanja v drugo. Moči so bile največje, ko je vhodna funkcija imela največjo vrednost, energije pa so se povečevale zaradi nasičenja železa.

% PARAMETRI numeričnega izračuna

tstop=80e-3;    %končni čas

T0= 0.01e-3;      %korak izračuna

%PARAMETRI sistema

R=0.5;   %upornost

L=1e-3;   %induktivnost

psi_max=1e-2

psi_nas=3e-3

L_nas=L/10

i_nas=psi_nas/L

i_max=1/L_nas*(psi_max-psi_nas)+i_nas

PSI=[-psi_max, -psi_nas, psi_nas, psi_max]

I=[-i_max, -i_nas, i_nas, i_max]

%VZBUJANJE sistema

U=1;        %vrednost napetosti

%delta=pi/2     %kot pri vklopu napetosti 1. 0  2. pi/2

izp=0;      %začetni pogoj za tok

%T=1e-3      %perioda

T=10e-3

%omg=2*pi/T  %krožna frekfenca

%%%%%%% ZAGON izračuna

sim('Vaja3stopnica_blok')

%IZRAČUN MOČI IN ENERGIJE

pd=u.*i;

pizg=i.^2*R;

pmag=e.*i;

wd=integral(pd,T0);

wizg=integral(pizg,T0);

wmag=integral(pmag,T0);

% IZRIS rezultatov

figure(1)

subplot(3,1,1)

plot(t,u,'b')

grid on

xlabel('t (s)')

ylabel('u (V)')

title('čas. odziv RL vezja')

%ylim([-0.1 1.1])

subplot(3,1,2)

plot(t,i,'r')

grid on

xlabel('t (s)')

ylabel('i (A)')

%ylim([-0.1 2.1])

subplot(3,1,3)

plot(t,e,'g')

grid on

xlabel('t (s)')

ylabel('e (V)')

%ylim([-0.1 1.1])

%%%%%%%%%%%

figure(2)

subplot(2,1,1)

plot(t,pd,'b',t,pizg,'r',t,pmag,'m')

grid on

ylabel('moči [W]')

legend('p_d','p_i_z_g','p_{mag}')

%ylim([-0.1 1.1])

subplot(2,1,2)

plot(t,wd,'b',t,wizg,'r',t,wmag,'m')

grid on

ylabel('energije [J]')

legend('w_d','w_i_z_g','w_{mag}')

%ylim([-0.005 0.04])

xlabel ('t[s]')

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

figure(3)

plot(I,PSI,'b',i,Psi,'r')

ylabel('\Psi[V/s]')

xlabel('i')

grid on

axis square