GIBANJE – KRIVO GIBANJE – POŠEVNI MET

Telo se začne gibati poševno navzgor z začetno hitrostjo v0 pod kotom ( glede na
vodoravna tla.

Če zanemarimo upor zraka, je gibanje v vodoravni smeri enakomerno.

V navpični smeri navzdol pa deluje težni pospešek g=9,81 m/s2.

| os | gibanje | pospešek | hitrost | pot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x-os: | enakomerno gibanje | ax=0 |  |  |
| y-os: | enako. pospe.-poje. g. | ay=-g |  |  |

V določenem času t je velikost hitrosti:

,  pri čemer je:

in

.

Telo se takrat nahaja v točki (x, y), pri čemer je:

in

.

Tir po katerem se giblje telo je parabola, katere zapis v parametrični obliki je:

,

.

V kolikor iz prve enačbe izrazimo čas in vstavimo v drugo enačbo, dobimo enačbo tirnice v eksplicitni obliki:

.