Toplotni stroji

Toplotni stroji so stroji, ki s krožnimi spremembami spreminjajo notranjo energijo snovi (toploto) v mehansko delo.

Raztezanje plinov omogoča delno spreminjanje notranje energije snovi v mehansko delo.

Plin mora pri raztezanju oddati več dela, kot ga prejme pri stiskanju v začetno stanje.

To dosežemo, če je tlak plina med raztezanjem večji, kot med stiskanjem, oziroma, če ima plin med raztezanjem višjo temperaturo kot med stiskanjem.

V p-V diagramu so to krožni procesi, ki se odvijajo v smislu vrtenja urnega kazalca.

Plin dobiva toploto od toplega rezervoarja (med raztezanjem) in jo prenaša v hladen rezervoar (med stiskanjem), vmes pa opravi nekaj dela.

Izkoristek toplotnega stroja:

Izkoristek toplotnega stroja je definiran kot količnik oddanega dela (A) in prejete (dovedene) toplote (Qdo):

Ker je delo enako razliki med dovedeno in odvedeno toploto A=Qdo-Qod, lahko zapišemo:

Idealen Carnotov toplotni stroj:

Carnotov toplotni stroj dela s krožnimi spremembami, ki so sestavljene iz dveh izoterm in dveh adiabat.

Hladilni stroji

Hladilni stroj je obrnjen toplotni stroj.

Odvzema toploto Q2 pri temperaturi T2 in s pomočjo dela A oddaja toploto Q1 pri višji temperaturi T1 (T1>T2).

Učinek hladilnega stroja je:

.

Za idealen hladilni stroj (obrnjen »Carnotov« topotni stroj) velja:

.