STATIKA – RAVNOVESJE TELES – Sila trenja in lepenja

Sila lepenja je:, kjer je kl koeficient lepenja, N pa pravokotna sila na podlago.

Sila trenja je:, kjer je kt koeficient trenja, N pa pravokotna sila na podlago.

Koeficient trenja in lepenja:

| primeri | Koeficient lepenja | Koeficient trenja |
| --- | --- | --- |
| jeklo-jeklo | 0,12 – 0,3 | 0,1 |
| kovina na les | 0,5 – 0,65 | 0,2 – 0,5 |
| les na les | 0,4 – 0,65 | 0,2 – 0,4 |

Koeficient trenja za gumijasto kolo na cestišču (asfalt):

| primeri | Koeficient trenja |
| --- | --- |
| suho | 0,5 – 0,65 |
| vlažno | 0,2 – 0,35 |
| sneg | 0,1 – 0,5 |
| led | 0,05 – 0,15 |

STATIKA – RAVNOVESJE TELES – Gravitacijska sila

Gravitacijska sila med dvema telesoma z masama m1 in m2, ki se nahajata na razdalji r, je:

,

kjer je gravitacijska konstanta:

G = 6,6710-11 m3s-2kg-1.

Gravitacijski pospešek na površju telesa (planeta) z maso m0 in polmerom r0 je:

.

Gravitacijski pospešek na razdalji r od središča telesa je:

# SONČEV SISTEM

|  | Sonce | Merkur | Venera | Zemlja | Mars | Jupiter | Saturn | Uran | Neptun | Pluton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekvatorski polmer v km | 696000 | 2439 | 6052 | 6378 | 3393 | 71398 | 60000 | 26071 | 24300 | 1142 |
| Masa glede na Zemljino | 333000 | 0,055 | 0,815 | 1 | 0,107 | 317,9 | 95,2 | 14,6 | 17,2 | 0,002 |
| Prostornina glede na Zemljino | 1300000 | 0,06 | 0,88 | 1 | 0,15 | 1316 | 755 | 67 | 57 | 0,1 |
| Srednja gostota g/cm3 | 1,4 | 5,4 | 5,2 | 5,5 | 3,9 | 1,3 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 2,1 |
| Težnostni pospešek glede na Zemljinega | 27,9 | 0,38 | 0,98 | 1 | 0,38 | 2,54 | 1,07 | 0,8 | 1,18 | 0,01 |
| Srednja oddaljenost od Sonca (vel. polos) v a.e. |  | 0,387 | 0,723 | 1 | 1,524 | 5,203 | 9,539 | 19,191 | 30,061 | 39,529 |
| Srednja oddaljenost od Sonca v mio km |  | 57,9 | 108,2 | 149,6 | 227,9 | 778,3 | 1427,0 | 2871,0 | 4497,1 | 5913,5 |