DINAMIKA ROTACIJSKEGA TELESA

- Kolo v obliki valja z maso 2 kg in polmerom 0,5 m se vrti s kotno hitrostjo 2 s-1.

- S kolikšnim stalnim navorom moramo delovati nanj,

da se ustavi po enem obratu? (0,08 Nm)

- Kolikšno delo pri tem opravimo? (0,5 J)

- Valjasti kolesi s polmeroma r1 in r2 sta pritrjeni na skupno os. Po njunih obodih sta napeljani vrvici, na katerih visita uteži z masama m1 in m2. S kolikšnim kotnim pospeškom se vrtita kolesi? Skupni vztrajnostni moment koles in gredi je J.

Newtonov zakon za uteži in vrtenje koles:

m1g − F1 = m1a1

F2 − m2g = m2a2

r1 F1 − r2 F2 = Jα

Velja še α = a1/r1 = a2/r2

Sledi:

α  = (r1m1g – r2m2g) / (J + m1r12 + m2r22)

- Na robu okrogle plošče z maso 100 kg in polmerom 3 m, ki se lahko vrti okoli navpične središčne osi, stoji človek z maso 80 kg. Ta ustreli s puško vodoravno pravokotno na polmer plošče. Izstreljena krogla ima maso 10g in hitrost 800 m/s. S kolikšno kotno hitrostjo se začne vrteti plošča s človekom? Človeka obravnavaj kot točkasto telo.

- 10 m visok telefonski drog prežagamo na višini 2 m od tal. S kolikšno hitrostjo udari vrh droga ob tla? Padajoči del se vrti okoli točke, kjer je drog bil prežagan.

5. Na konec l=1 m dolge palice, ki je vrtljiva okoli središča, pritrdimo tanek obroč z radijem r=0,5 m, na drug konec pa majhno kroglico. Masa kroglice je m1= 1 kg, masa obroča je m2=2 kg in masa palice je m3=1 kg. Palico z obročem in kroglico postavimo v vodoravni položaj in ju spustimo. S kolikšno hitrostjo (v1) se giblje središče obroča in s kolikšno hitrostjo (v2) se giblje majhna kroglica, ko je palica z obročem in kroglico v navpični legi?

Vsota potencialne in kinetične energije v začetnem stanju je enaka vsoti potencialne in kinetične energije v končnem stanju:

W1=W2.				(1)

V kolikor predpostavimo, da je v začetnem stanju potencialna energija kroglice, palice in obroča enaka nič, lahko zapišemo:

,	(2)

pri čemer je J vztrajnostni moment:

=2,833 kgm2.

Iz enačbe 2 sledi, da je:

.

Hitrosti v1 in v2 sta:

=3,2 m/s.

=1,6 m/s.

6. 	Z iste višine spustimo po klancu navzdol valj, obroč in kroglo. Kolikšno je razmerje njihovih hitrosti ob vznožju klanca?