STATIKA – ELASTIČNE DEFORMACIJE – Hookov zakon

1. Utež obesimo na dve enaki vzmeti, ki sta pritrjeni zaporedno ena za drugo. Koeficient posamezne vzmeti je k=10 N/cm. Kolikšen koeficient bi morala imeti vzmet, na katero obesimo enako utež, da je raztezek enak kot v prejšnjem primeru?

2. Na dve vzporedni vzmeti z enakima prožnostnima koeficientoma k=50 N/cm obesimo utež z maso m=2 kg. Za koliko se raztegneta vzmeti?

3. 	Prožni vzmeti sta pritrjeni na strop, pri čemer je konstanta prožnosti prve vzmeti k1, druge vzmeti pa k2. Prosta konca visečih vzmeti pritrdimo na konca palice dolžine L in mase M. Kam (x=?) moramo obesiti utež mase m, da bo palica v ravnovesni legi vodoravna? Maso vzmeti zanemarimo.

4. Bakreno žico dolžine 2 m in jekleno žico dolžine 1m privežemo eno za drugo in na spodnji konec obesimo utež mase 5 kg. Žici imata enak presek 1 mm2. Modul elastičnosti za baker je 1,25.105 N/mm2, za jeklo pa 2,1.105 N/mm2. Za koliko se podaljšata žici? (1 mm)