Plinska enačba – plinski zakoni

Na dnu 25 m globokega jezera pri 4 oC nastane zračni mehurček polmera 1cm. Mehurček splava na gladino jezera, kjer je 27 oC. Kako velik je mehurček sedaj?

V zaprti posodi s prostornino 10 litrov je 1,2 kg kisika pri temperaturi 15 oC. Kolikšen je tlak v posodi? Kolikšen je tlak v posodi, če je iz nje ušla desetina kisika, ki se je pri tem ohladil za 10 ˚C?

pV = mRT/M	→ p = mRT/MV = 9∙106 Pa = 90 bar

p1 / p = m1T1/mT = m1(1-ΔT/T)/m	→ p1 = pm1(1-ΔT/T)/m = 78 bar

Posoda s prostornino 4 litre, v kateri je plin pri tlaku 2 bara, je s cevko z ventilom povezana s posodo s prostornino 6 litrov, v kateri je enak plin pri tlaku 4 bare z enako temperaturo. Kolikšen je tlak v posodah, ko odpremo ventil in se tlaka izenačita? Temperatura je ves čas stalna.

Enačbi za začetno stanje v vsaki posodi seštejem:
p1V1 = m1RT/M,	p2V2 = m2RT/M;	p1V1 + p2V2 = (m1+m2)RT/M

Za povezani posodi velja:
p(V1 + V2) = (m1+m2)RT/M	→	p(V1 + V2) = p1V1 + p2V2	→
p = (p1V1 + p2V2)/ (V1 + V2) = 3,2 bar

Balon z maso 1,5 grama napolnimo s 5 litri helija pri tlaku 1 bar in temperaturi 20 ˚C. Privežemo ga na klobčič vrvice, katere vsak meter ima maso 0,2 grama, in spustimo v zrak. Kako visoko se bo balon dvignil? Kilomol helija je 4 kg, zraka pa 29 kg?

m masa balona, (Mo- zrak, M1 - helij  - dolžinska gostota vrvice

oV = m +  x + 1V	po = oRT/Mo
(o– 1)V = m +  x
(Mo– M1) poV /RT = m +  x

x = (Mo– M1) poV /RT – m/ = 18,2m

Relativna vlažnost

1.	V posodi s prostornino 1m3 je vlažen zrak pri temperaturi 250C. Če zrak sprejme še 7 g vodne pare bo zasičen. Kolikšna je relativna vlažnost zraka v posodi? Nasičen parni tlak pri 250C je 0,032 bar.
(81,5 %)

2. V posodi s prostornino 5 dm3 je vlažen zrak z 60% relativno vlažnostjo. Tlak v posodi je 0,987 bar.
Parni tlak nasičenja pri 200C je 0,023 bar.

1. Koliko vode še lahko sprejeme zrak, da bo nasičen? (m=pn(1-)VM/(RT)=0,034 g)
2. Kolikšen bo tlak v posodi, ko bo zrak nasičen? (p=p0+pn(1-)=0,996 bar)