GIBANJE - PREMO GIBANJE

Premo enakomerno gibanje

1. 	Kraja A in B sta 250 km narazen. Iz kraja A odpelje avtomobil s hitrostjo 60 km/h, iz kraja B pa istočasno avtomobil s hitrostjo 40 km/h. Kje in po kolikšnem času se avtomobila srečata. Nalogo reši računsko in grafično.

2. Mopedist odpelje iz kraja A proti kraju B s hitrostjo 40 km/h. Pol ure kasneje odpelje za njim avtomobilist s hitrostjo 70 km/h. Kdaj in kje ga dohiti? Nalogo reši računsko in grafično prikaži potek reševanja.

Rešitev:

s = v1 t = v2 (t - to)        (  t = v2 to/( v2 -v1) = 7/6 h = 1 h 10 min

s = v1 t  = 47 km

3.	Po ravni cesti se enakomerno gibljejo avtomobil, motorist in tekač. Avtomobil je najhitrejši, tekač pa najpočasnejši. Graf prikazuje spreminjanje poti v odvisnosti od časa. Iz grafa razberi:

a) 	S kakšnim časovnim zamikom so štartali?

b) Kolikšne so njihove hitrosti?

c) 	Po kolikšnem času motorist prehiti tekača?

d)	Kolikšna je razdalja med tekačem in avtomobilom 5 minut po tem, ko je tekač začel teči?

4. 	Kolikšna je povprečna hitrost avtomobila?

a) Avtomobil prevozi polovico poti s hitrostjo v1=80 km/h, polovico poti pa s hitrostjo
v2=40 km/h.

Rešitev:

Povprečna hitrost je:

,						(1)

pri čemer je s celotna pot, ki jo prevozi avtomobil in t celotni čas, ki ga avtomobil potrebuje, da prevozi pot.

Celotna pot je:

, pri čemer je .			(2)

Celotni čas je:

, pri čemer je  in .		(3)

V kolikor enačbi 2 in 3 vstavimo v enačbo 1, dobimo:

.

b) Avtomobil vozi polovico časa s hitrostjo v1=80 km/h, polovico časa pa s hitrostjo
v2=40 km/h. Kolikšna je njegova povprečna hitrost?

Rešitev:

Povprečna hitrost je:

,						(1)

pri čemer je s celotna pot, ki jo prevozi avtomobil in t celotni čas, ki ga avtomobil potrebuje, da prevozi pot.

Celotna pot je:

, pri čemer je  in .		(2)

Celotni čas je:

, pri čemer je .				(3)

V kolikor enačbi 2 in 3 vstavimo v enačbo 1, dobimo:

.

c) Zakaj smo v prvem primeru dobili manjšo povprečno hitrost kot v drugem primeru?

Enakomerno pospešeno gibanje

5.	Avtomobila se gibljeta drug proti drugemu. V trenutku, ko sta oddaljena za s=100 m, ima prvi avtomobil hitrost v1=15 m/s, drugi pa hitrost v2=20 m/s. Prvi avtomobil se giblje enakomerno, drugi pa zavira s pojemkom a=2 m/s2.

- Po kolikšnem času t avtomobila trčita?

- S kolikšno relativno hitrostjo vr se avtomobila zaletita?

6.	Po ozki ravni cesti vozi avto s hitrostjo 100 km/h. Voznik opazi v razdalji 100 m pred seboj tovornjak, ki vozi v isti smeri s stalno hitrostjo 40 m/s. S kolikšnim najmanjšim pojemkom mora voznik zavirati, da vozili ne trčita?

Rešitev:

Spreminjanje lege avtomobila: 		s1(t) = v01 t – at2/2

Spreminjanje lege tovornjaka:		s2(t) = s0 + v2 t

Ko avtomobil dohiti tovornjak velja:	s1 = s2 ; v01 t – at2/2 = s0 + v2 t

Upoštevajmo še:

v1(t) = v01 – at = v2

in dobimo

a = (v01 – v2)2/2 s0 = 1,4 m/s2

7. 	Z višine 50 m spustimo dve žogi z zamikom 0,5 s. Kako visoko se nahaja druga žoga, ko prva pade na tla? (14,4 m)

8.	Balon se dviga navpično s stalnim pospeškom 2 m/s2. Po 5 s od začetka dviganja z njega pade predmet. Po kolikšnem času pade predmet na tla?

Rešitev:

Hitrost in višina balona po 5s:

v1 = at1= 10m/s		h1= at12/2 = 25m

Spreminjanje lege predmeta:

h = h1 + v1t - gt2/2 = 0

at12/2 + at1 t - gt2/2 = 0	    (     t = 3,4 s