DINAMIKA – Sile pri kroženju

1.	Vagon vozi skozi ovinek polmera 240 m. Višina težišča vagona nad tračnicami je 1,7 m, razdalja med tračnicami pa 1,4 m. Največ s kolikšno hitrostjo lahko vozi skozi ovinek, če je ravnina tračnic vodoravna? (112 km/h)

2. Na kolikšni višini nad ekvatorjem kroži satelit, če ga opazovalec na ekvatorju opazi vsaki t=2 h točno nad sabo? Satelit kroži vzdolž ekvatorja v isti smeri, kot se vrti Zemlja. Zemlja se enkrat zavrti okoli svoje osi v t0=23 h in 56 min. Polmer Zemlje je Rz=6400 km, gravitacijski pospešek na površju Zemlje pa znaša g=9.81 m/s2. (1257 km)