DINAMIKA – Sile pri kroženju

1. Z vodo napolnjeno vedro vrtimo po krogu v navpični ravnini s polmerom R=40 cm. S koliko vrtljaji na sekundo moramo vrteti, da voda ne bo iztekla? (0,8 s-1)

2. Motorist se pelje s hitrostjo 144 km/h. Pred ovinkom z radijem 60 m zavira s konstantnim pojemkom 5 m/s2, v ovinku pa ima stalno hitrost. Koeficient trenja med kolesom in podlago je 0,6. Koliko metrov pred ovinkom mora začeti motorist zavirati, da pri vožnji skozi ovinek ne zdrsne? (124 m)

V ovinku velja	Fr = mar

kt mg= mv2/r ( v = ((ktgr)

Pred ovinkom	v2 = vo2  ( 2as (

s = (vo2  ( v2)/2a = (vo2  ( kt gr)/2a = 124 m

3. Vrtiljak prikazan na sliki se začne vrteti s konstantnim kotnim pospeškom (=0.1 rad/s2. Po kolikšnem času bo l=5 m dolga vrvica oklepala kot (=300 glede na navpičnico? Ročica vrtiljaka je r0= 2 m. (11,2 s)

4.	Majhen predmet položimo na vodoravno ploščo 80 cm od osi. Plošča se začne vrteti enakomerno pospešeno s kotnim pospeškom 2 s-2. Za kolik kot se zavrti plošča, ko predmet zdrsne? Koeficient lepenja je 0,4. (640)

5. Na kolikšni višini se nahaja geostacionarni satelit? (36000 km)