Toplotni stroji

1. Plinu izohorno dovajamo toploto od tlaka P1 in temperature T1, do tlaka P2. Nato ga izotermno razpnemo do začetnega tlaka in izobarno stisnemo do prvotnega stanja. Kolikšen je izkoristek toplotnega stroja, če je kompresijsko razmerje 10. (0,308)

2. Plinu izohorno dovajamo toploto od tlaka P1 in temperature T1, do tlaka P2. Nato ga adiabatno razpnemo do začetnega tlaka in izobarno stisnemo do prvotnega stanja. Kolikšen je izkoristek toplotnega stroja, če je kompresijsko razmerje 10. (0,48)

3. 	Kolikšen je izkoristek Ottovega motorja, če je kompresijsko razmerje 10. (0,6)

Hladilni stroji

1. 	Kolikšen je učinek idealnega hladilnega stroja, ki ohlaja prostor s temperaturo -50C in oddaja toploto zunanjemu zraku s temperaturo 200C? Koliko električnega dela je potrebno, da se prenese 3600 kJ toplote?

2. S kolikšno močjo deluje hladilnih v katerem je temperatura 00C, če v njem v 1h zmrzne 0,5 kg vode, ki je imela temperaturo 150C? Hladilnik dela 3-krat slabše od idealnega hladilnega stroja. Talilna toplota ledu je 335 kJ/kg, temperatura okolice pa znaša 150C.