TOPLOTNI TOK

- Opečni zid debeline 30 cm s toplotno prevodnostjo 0,7 W/mK je po notranji strani obdan z 2 cm debelo plastjo plutovine s toplotno prevodnostjo 0,05 W/mK. Znotraj je temperatura 20 ˚C, zunaj pa -10 ˚C.

a) Kolikšna je temperatura med plutovino in opeko?

b) Kje v steni je temperatura 0 ˚C?

c) Kolikšen toplotni tok teče skozi 20 m2 veliko steno?

a) Toplotni tok skozi obe plasti stene je enak:

λ1(T1 – T)/x1 = λ2(T – T2)/x2 → T = (x1 λ2T2 + x2 λ1T1)/(x1λ2 + x2 λ1) = 5,5˚C

b) To = 0 ˚C je v globini x opečnega dela. Velja:  
(T – To)/x = (To – T2)/(x2 – x) 	→ 	x = x2 (T – To)/(T2 – T) = 10,6cm

c) P skozi obe plasti je enak: 	P = Sλ1(T1 – T)/x1 →	Px1/Sλ1= (T1 – T)

P = Sλ2(T2 – T)/x2 →	Px2/Sλ2= (T – T2)

Enačbi seštejemo in dobimo: 	P(x1/λ1 + x2/λ2)/S = (T1 – T2)  → P = S(T1 – T2) / (x1/λ1 + x2/λ2) = 724W

2. 	Na strehi leži taleči se sneg. Na podstrešju je 30 ˚C. Koliko snega se stali na m2 vsako uro zaradi toplote, ki prihaja s podstrešja? Streha je debela 5 cm, njena toplotna prevodnost je 0,4 W/mK. (qsneg = qt = 336 kJ/kg)

P = λSΔT/Δx

qtΔm/Δt = λSΔT/Δx

Δm/Δt = λSΔT/qtΔx = 0,7g/s = 2,6 kg/h

3. 	Voda v jezeru ima T0=00C. Ker se zrak nad jezerom ohladi na T1=-100C, začne jezero zamrzovati. Kako debela plast ledu se naredi v t=10 h? Toplotna prevodnost za led je (=2,2 W/mK. Talilna toplota za led je qt=334 kJ/kg

=7 cm.

4. 	Dolžina volframske nitke v žarnici je 5,8 cm in njen polmer 0,2 mm. Ko jo priključimo na 12 V, teče skozi njo tok 8 A. Kolikšna je temperatura žičke, če ta seva z emisivnostjo 0,7?

El. moč = sevalni moči

P = UI = e Sj* = e 2πrl σT4 	T = 2854K = 2581˚C ~ 2600 ˚C

5. 	Določi temperaturo Sončeve površine. Razdalja Sonce Zemlja r=150∙106 km, polmer Sonca R=700∙103 km, solarna konstanta (gostota energijskega toka s Sonca na oddaljenosti Zemlje) j=1,3 kW/m2.

P(R) = P(r)	4πR2 j* = 4πR2 σT4 = 4πr2 j  → T4 = jr2/σR2 → T = 5700K