TEKOČINE – vzgon

1. 	Votel kos železa tehta na zraku 270 N, v vodi pa 180 N. Kako velika luknja je v kosu železa? Gostota železa je 7800 kg/m3.

2. 	Tanka homogena 2 m dolga palica s stalnim presekom je gibljivo pritrjena 0,5 m nad vodno gladino. Kolikšen del palice je v vodi in kolikšen kot oklepa palica z vodno gladino? Gostota lesa je 0,8 g/cm3.

3. 	Plavanje kvadra; plavajoč kvader potunkamo, da zaniha. Določi nihajni čas!

Kvader višine h in gostote ρ plava v kapljevini z gostoto ρo potopljen do globine x:

Fg = Fv		(ravnovesje!)

ρShg =  ρo Sx  	→ globina potopljenega dela  x = h ρ/ ρo

Ko kvader dodatno potopimo za s, se sila vzgona poveča in tišči kvader proti ravnovesni legi:

-Δ Fv = ma

- ρo Ss =  ρSha   → a = - (g ρo/h ρ)s = - (2 s → T = 2(((h ρ/g ρo)