FOTOEFEKT in RENTGENSKA SVETLOBA

1. 	Svetilka, ki troši moč 100 W, seva svetlobo valovne dolžine 0,65 (m. Svetilka oddaja 98% potrošene električne energije v obliki toplote, ostanek pa kot svetlobo. Koliko fotonov oddaja svetilka vsako sekundo? (6,5.1018)

2. 	Koliko fotonov pade vsako sekundo v zenico s premerom 5 mm, ki je 1 km od svetilke, ki seva 1 W svetlobe z valovno dolžino 600 nm? Absorpcijski koeficient svetlobe v zraku je 10-3 m-1.

3. 	Koliko fotonov vsako sekundo izseva helij-neonski laser z močjo 1 mW, ki oddaja svetlobo z valovnima dolžinama 543 nm in 633 nm? Predpostavi, da laser seva enako število obeh vrst fotonov?

P= W1 dN1/dt +  W2 dN2/dt = dN/dt (W1 + W2) = dN/dt (hc/λ1 + hc/λ2) →

dN/dt = P / hc(1/λ1 + 1/λ2) = P λ1 λ2 / (λ1 + λ2) = 1,5∙1015 fotonov / s

4. 	Koliko elektronov v sekundi lahko največ izbije iz 1 cm2 katode enobarvni svetlobni tok z gostoto 10-12 W/m2, če meri izstopno delo 2,3 eV in valovna dolžina svetlobe 500 nm? Koliko pa, če meri valovna dolžina 600 nm?

5. 	Neko kovino osvetlimo s svetlobo valovne dolžine 590 nm. Izbite elektrone ustavimo z zaporno napetostjo 0,2 V.

a) 	Kolikšna sta izstopno delo in mejna frekvenca za fotoefekt na tej kovini?

b)	S kolikšno izaporno napetostjo ustavimo elektrone, če kovino osvetlimo s svetlobo valovne dolžine 400 nm?

6. 	Rentgensko cev za slikanje kosti napajamo s 50 kV. Oceni največjo hitrost elektronov, preden zadenejo anodo? Kolikšna je najmanjša valovna dolžina rentgenskega spektra nastale svetlobe? Masa elektrona je 9,1∙10-31 kg. (v=1,3∙108 m/s, 2,48∙10-13 m)

7. 	Rentgenska cev je priključena na 100 kV. Na anodo pada curek elektronov, ki predstavlja tok 10 mA. Anodo hladimo z vodo. Kolikšen mora biti masni tok hladilne vode, da se ne segreje za več kot 5 oC? Predpostavimo, da se vsa kinetična energija na anodo vpadlih elektronov pretvori v toploto.