# Indukcija

1. 	Kolikšna napetost se inducira v palici, katere dolžina je 1 m. palica se giblje s hitrostjo 10 m/s. Smer palice je nagnjena za 300 glede na pravokotnico na smer gibanja. Magnetno polje je umerjeno pravokotna na smer gibanja, njegova gostota pa znaša
0,5 T.

2. Kolikšna napetost se inducira v palici z dolžino l=0,5 m, ki se vrti s frekvenco 10 Hz v magnetnem polju z gostoto B=0,5 T?  Smer gibanja palice je pravokotna na smer magnetnega polja.

3. Kolikšna napetost se inducira v palici, ki niha v magnetnem polju? Ravnina nihanja je pravokotna na smer magnetnega polja.

4. Bakren obroč s polmerom r=0,05 m se nahaja v magnetnem polju z gostoto B0=0,1 T. Za koliko se segreje, če v času t0=10-3 s enakomerno zmanjšamo gostoto magnetnega polja na nič. Specifična upornost bakra je (=0,017 (mm, specifična toplota
c=390 J/kgK in gostota (=8900 kg/m3. Presek žice je A=1 mm2.

5. Na razdalji r1=10 cm od vodnika se nahaja bližnja stranica kvadratne zanke s stranico a=5 cm. Kolikšen tok se inducira v zanki, če po vodniku teče izmenični tok z amplitudo 10 A.