Interfernca

1. Na olju se nahaja d=0,5 m tanka prozorna plast z lomnim količnikom n=1,4. Lomni količnik svetlobe v olju je n2=1,5. Kolikšna je valovna dolžina svetlobe, ki se z odbojem ojačuje?

2. Velik milni mehurček je osvetljen z vseh smeri z belo svetlobo. Opazujemo ga v pravokotni smeri glede na površino. Od njega se najmočneje odbija rdeča svetloba z valovno dolžino 1=0,7 m. Po določenem času pa se najmočneje odbija svetloba z valovno dolžino 1=0,68 m. Za koliko se je stanjšala debelina mehurčka? Lomni količnik za milnico je 4/3.

3.	Plankonveksno lečo postavimo na ravno gladko ploskev in jo od zgoraj osvetlimo s svetlobo valovne dolžine 1=0,6 m. Na zgornji površini leče opazimo Newtonove kolobarje, ki nastanejo zaradi odboja svetlobe od zgornje in spodnje strani zračnega klina med lečo in gladko podlago. Polmer tretjega svetlobnega kolobarja znaša r3=1,2 mm. Kolikšen je krivinski polmer leče?

4. Uklonska mrežica s konstanto k=104 1/cm je v pravokotni smeri osvetljena z dvema barvama valovne dolžine 1=589 nm in 2=589,5 nm. Kolikšna mora biti oddaljenost zaslona, na katerem sta prva uklonska maksimuma razmaknjena za x=1 cm?