MEHANSKO VALOVANJE – energija valovanja

- Stena je sestavljena iz 2 plasti. Prva plast je debela 10 cm in ima absorpcijski koeficient za zvok 20 m-1, druga plast pa je debela 15 cm. Najmanj kolikšen mora biti absorpcijski koeficient za zvok druge plasti, da na drugi strani stene ne slišimo zvoka, katerega glasnost na prvi strani je 40 db? (48 m-1)

2.	Na razdalji r1=2 m od majhnega zvočnika, ki oddaja zvok v vse smeri, slišimo glasnost g=50 db. Kolikšno glasnost slišimo na razdalji r2=10 m, če moč zvočnika zmanjšamo na četrtino začetne vrednosti? Absorpcijo zvoka v zraku zanemarimo.

(30 db)

3. 	Na razdalji 30 m se nahajata dva enaka zvočnika. Oba zvočnika oddajata zvočni tok 8 W enakomerno v vse smeri.

a) 	Kolikšno glasnost slišimo, če stojimo med zvočnikoma, na razdalji 10 m od enega izmed zvočnikov? (99 dB)

b) Za koliko moramo zmanjšati moč bližnjega zvočnika, da slišimo oba zvočnika enako glasno? ((P=6 W)

4. 	Sirena, ki je od hiše oddaljena za r=200 m, oddaja zvočni tok P=20 W enakomerno v vse smeri. Stena hiše je debela d=30 cm, absorpcijski  koeficient stene za zvok je 
(s=25 m-1, absorpcijski koeficient zvoka v zraku pa je (z=2.10-3 m-1.

a) 	Kolikšna je gostota energijskega toka pred hišo? (j=2,667.10-5 W/m2)

b)	Kolikšna je glasnost zvoka v hiši? (41,7 dB)