OPTIKA – Leče

1. Bikonveksna leča z enakima krivinskima polmeroma stoji 36 cm pred zaslonom. Narejena je iz stekla z lomnim količnikom 1,52. Če postavimo predmet na določeno razdaljo pred lečo, opazimo na zaslonu 3-krat povečano ostro sliko predmeta.

- Na kolikšno razdaljo pred lečo smo postavili predmet?

(	=12 cm

- Kolikšna je goriščna razdalja leče?

(	=9 cm

- Kolikšna sta krivinska polmera leče?

; r1=r2=9,36 cm

2.	Pri preslikavi z razpršilno lečo z enakima krivinskima radijema R dobimo 3-krat pomanjšano sliko predmeta, pri čemer je razdalja med sliko in predmetom d=16 cm. Kolikšna sta krivinska radija leče (R=?), če je leča narejena iz stekla z lomnim količnikom n=1,52?

= -1/3 (navidezna slika),

(b>0!)	(	= -5 cm, 	= 24 cm

(	= -12 cm

(	r1 = r2 = -12,5 cm