OPTIKA – Leče – Optične naprave

1. 	S fotoaparatom, ki ima teleobjektiv goriščne razdalje 200 mm, slikamo predmete, ki so zelo oddaljeni, pa vse do bližine 2 m. Kolikšna je največja in najmanjša razdalja med objektivom in filmom? (222 mm, 200 mm)

2.	S fotografskim aparatom, katerega goriščna razdalja objektiva znaša 10 cm, smo z razdalje 1,5 m posneli na fotografski film sled padajoče kroglice. Sprožilec fotoaparata smo stisnili v trenutku, ko je kroglica začela prosto padati. Kako dolga sled kroglice se vidi na 10-krat povečani sliki glede na film, če je bila optična os fotoaparata pravokotna glede na smer padanja kroglice? Zaslonka je bila odprta 0,3 s.

(pot kroglice: 0,44 m; razdalja med objektivom in filmom: 10,7 cm; dolžina sledi na filmu: 0,031 m; dolžina sledi na sliki: 31 cm)

3. 	Na mikroskop namestimo okular, ki daje 10-kratno povečavo. Kolikšna mora biti goriščna razdalja objektiva, če želimo, da je povečava mikroskopa 50-kratna? Predmet, ki ga opazujemo, je postavljen 6 mm pred objektiv (fob=5 mm)

4.	Astronomski daljnogled z desetkratno povečavo je dolg 33 cm. Kolikšni sta goriščni razdalji objektiva in okularja? (fok=3 cm,  fob= 10 cm)

5. 	Iz dveh zbiralnih leč z različnima goriščnima razdaljama izdelamo daljnogled. Da vidimo ostro sliko pri opazovanju zelo oddaljenih predmetov, moramo leči razmakniti na razdaljo d=0,7 m. Leča objektiva je bikonveksna s krivinskima radijema r=64 cm. Narejena je iz stekla z lomnim količnikom n=1,53.

a) Kolikšna je goriščna razdalja objektiva? (0,6 m)

b) Kolikšna je povečava daljnogleda? (6-kratna)

6. S projekcijskim aparatom preslikujemo diapozitiv na 5 m oddaljen zaslon. K objektivu tesno dodamo zbiralno lečo z goriščno razdaljo 20 m. Za koliko moramo prestaviti zaslon, da bo slika spet ostra? Obe leči sta tanki. (skupno gorišče obeh leč je:1/f=1/f1 +1/f2-s/f1f2, s(0)