OPTIKA – Lomni zakon

1. 	Sončni žarki padajo pod kotom (=30o proti gladini bazena, v katerem je h=2 m vode. Na dnu bazena stoji navpična palica, ki sega ravno do gladine. Kako dolga je njena senca na dnu bazena? Lomni količnik vode je n2=4/3.

;

=1,7 m

2. 	S pomola opazujemo ribo navpično navzdol proti dnu. Riba je v globini
1 m. V kolikšni globini jo vidimo? Lomni količnik vode je 1,33.

3. Potapljač je 12 m pod vodno gladino. Kako velik je premer kroga, skozi katerega vidi nebo? Lomni količnik vode je 4/3.