Kolokvij iz fizikalnih eksperimentov 2             19. 3. 2003

1.
Temperaturni koeficient upora za 
železo smo izmerili tako, da smo 
merili upor železne žice pri različnih 
temperaturah. Meritve so prikazane 
v diagramu R(T). Kolikšen je 
temperaturni koeficient upora za železo 
pri 40 (C? Rezultat podajte z 
absolutno in relativno napako.

2.
V tabeli so podane meritve, ki smo 
jih dobili pri umerjanju termoelementa. 
Kolikšen je koeficient termoelementa? 
Kolikšno napetost bi pokazal termoelement, 
če bi bilo eno krajišče v zamrzovalniku pri 
temperaturi -15oC, drugo pa bi bilo na enaki konstantni temperaturi kot pri umerjanju! 
To temperaturo smo pri umerjanju pozabili zapisati.

ENOP.: Ocenite in utemeljite, za koliko % bi bila meritev »v zamrzovalniku« natančnejša, če te konstantne umeritvene temperature ne bi pozabili zapisati!

| T [(C] | 22(1 | 35(1 | 48(1 | 60(3 | 75(3 | 90(3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [(V] | 142(5 | 230(5 | 310(10 | 385(10 | 480(15 | 580(15 |

3.

Kolikšna je upornost upornika(z abs. in rel. napako)? 


Voltmeter:
digitalni, na zaslonu: 9,981, (2 digita, r=0.2%

Ampermeter:
analogni, območje 100 mA, odklon 85% skale
ENOP.: Utemelji, ali je bila izbrana merilna metoda primerna za merjenje konkretno tega upornika!

4.

Majhno tuljavico v obliki kroga vstavimo v sredino velike zunanje dolge tuljave tako, da je vrtljiva okoli osi, ki leži v ravnini tuljavice in gre preko njenega središča. V obeh tuljavah teče tok. Nariši položaje majhne tuljavice glede na veliko (v obeh označi smer toka) tako, da bo: 
a) največji navor; 
b) najmanjši navor in največja energija; 
c) najmanjši navor in najmanjša energija. 
Svojo izbiro utemelji! 
ENOP.: zapiši izraz, ki pove, s kolikšnim nihajnim časom bi nihala majhna tuljavica pri majhnih odmikih okoli ravnovesne lege!

Kolokvijski pogoji:

Piše se do 120 min. / Rezultate zapišite z absolutno in relativno napako. / Dovoljeni so kalkulatorji, literatura ... / Zahteva se lastno delo (prepovedano kakršnokoli sodelovanje). / Oštevilčite liste, na katere rešujete in se na vsak list posebej podpišite. / Kolokvijske naloge lahko odnesete.

OBILO USPEHA.

# Text boxes

V

A

U0