# B2_04 Naboj na kondenzatorju

Teoretični uvod

Merilnik naboja je nekakšna “menzura” za naboj. Iz naelektrenega telesa pretočimo naboj v merilnik, tako da z vodnikom povežemo telo in vhod merilnika. Instrument, priključen na izhod merilnika, pokaže, koliko naboja smo pretočili.

Na plošči kondenzatorja je naboj e, ki je sorazmeren z napetostjo U med ploščama. Naboj e lahko izračunamo: e=CU, ali pa ga z merilnikom naboja izmerimo. Če poznamo geometrijske razsežnosti kondenzatorja, lahko iz enačbe za kapaciteto C=(oS/d izračunamo influenčno konstanto (0.

Naloga

1. Umeri merilnik naboja in nariši umeritveni diagram e=e(em)

2. Izmeri naboj na naelektreni ebonitni palici.

3. Preveri enačbo e=CU za ploščni kondenzator. Meritve vnesi v diagram e=e(U). Iz strmine premice izračunaj kapaciteto kondenzatorja in nato še influenčno konstanto.

## Potrebščine

Merilnik naboja, vezne žice, voltmeter, vir napetosti z zglajeno nastavljivo izhodno napetostjo, ploščni kondenzator z distančnimi ploščami, stikalo, ura, upornik za 100 M(, aceton.

## Navodilo

### 1. Umerjanje merilnika

Z merilnikom naboja lahko merimo naboje večje od 10-9 As. Uporabljamo ga pri merjenju naboja ploščnega kondenzatorja, naelektrene krogle, naelektrenih palic po drgnjenu, pri poskusih z influenco, pri indukciji. Pri teh poskusih želimo izmeriti časovni integral toka, če pa tok pomnožimo z vhodnim uporom, lahko merimo tudi časovni integral napetosti.

Merilnik naboja meri le tisti naboj, ki ga zunanja napetost potisne skozi vhodni priključek v merilnik. Pri umerjanju pretočimo v merilnik znani naboj (em), hkrati pa odčitamo rezultat na merilniku (e). Takšno meritev ponovimo z več različnimi in znanimi naboji, tako da lahko narišemo diagram e=e(em).

Priključi vir napetosti na vhod merilnika kot kaže slika 1. Kaj se bo zgodilo, če za 1 s skleneš stikalo? Napetost Ub bo skozi vhodni upor Ri pognala stacionarni tok, kar pomeni, da v merilnik pretakaš naboj em=It. Pri Ub = 0,10 V, Ri = 100 M( in t = 1,0 s je em=(Ub/Ri)t = 1 nAs. Odčitaj še številko na merilniku, pa imaš prvo točko za diagram e=e(em). Napravi 10 meritev pri različnih Ub za čase med 0 s in 1 s. Nariši umeritveni diagram e=e(em). Pri časih daljših od ene sekunde bi bilo potrebno upoštevati, da poganja tok v merilnik naboja razlika napetosti Ub-U, kjer je U napetost na vhodu merilnika. Pred vsako naslednjo meritvijo postavi izhod merilnika na 0. To dosežeš s kratkotrajnim stiskom tipkala reset.

Slika 1. Umerjanje merilnika

Umeri merilnik še z nabojem nasprotnega znaka. Pri tem obrneš polariteto napetosti Ub in preklopiš stikalo ±.

Iz dobljenih rezultatov nato nariši umeritveni diagram e=e(em)

2. Ko si merilnik umeril za vajo izmeri naboj naelektrene ebonitne palice.

### 3. Merjenje naboja kondenzatorja

Če kondenzator priključiš na napetost Uk, bo na ploščah kondenzatorja ostal naboj tudi po tem, ko priključek vira napetosti odmakneš.  Razišči, kako je ta naboj odvisen od napetosti Uk, na katero je bil kondenzator priključen.

Z merilnikom naboja je naloga preprosta: priključi kondenzator, kot kaže slika 2. Med ploščama naj bodo štiri distančne ploščice z enakimi debelinami. Te ploščice in kondenzatorske plošče pred meritvijo očisti z acetonom (premisli, zakaj)! Zgornje plošče se za hip dotakni z vodnikom z znano napetostjo, nato pa po vodniku, ki je priključen na vhod merilnika, pretoči naboj v merilnik. Tega vodnika ne smeš držati z roko, ker bi nekaj naboja steklo skozi izolacijo preko tebe v zemljo in meritev ne bi bila dobra. Tudi mize in okoliških predmetov se ta vodnik naj ne dotika.  Vodnik naj bo pritrjen na koncu izolacijske palice.

Napravi več meritev z različnimi začetnimi napetostmi kondenzatorja Uk, pri čemer si zapisuj pare (Uk,e). Uporabi tudi napetosti z nasprotnim znakom, pri čemer zamenjaj polariteto napetosti Uk. Nariši diagram e=e(Uk). Iz strmine premice izračunaj kapaciteto, iz kapacitete pa še influenčno konstanto. Pri računu potrebuješ še ploščino kondenzatorjeve plošče in razmik med ploščama.

Nato zamenjaj distančne ploščice in ponovi poskus. Tudi za te meritve nariši diagram ter izračunaj kapaciteto in influenčno konstanto.

Slika 2. Merjenje naboja kondenzatorja.

Iz dobljenih rezultatov nariši diagrama e=e(Uk), katerih strmina je kapaciteta. Nato izračunaj še influenčno konstanto.

Razmisli

- Na grafu 1 je prikazan naboj na kondenzatorju v odvisnosti od napetosti. Kateri kondenzator spada h kateri premici na grafu?

| Kondenzator | Površina | Razmik |
| --- | --- | --- |
| 1 | S | d |
| 2 | 2S | d |
| 3 | S | 2d |

- Kondenzator najprej nabijemo na U0, nato ga odklopimo in v naslednjem zaporedju:

a) povečamo odmik med ploščama: d = 2d0;

b) zmanjšamo prekrivanje plošč:

c) vstavimo dielektrik ((r = 2).

Kaj se v posameznem primeru zgodi s kondenzatorjem? (U, E, e, C, …) Kolikšen naboj bi izmerili v posameznem primeru?

- Zakaj mora biti v vezju (slika 1) 100 M( upor?

- Dva različna kondenzatorja sta priključena na baterijo. Kaj imata skupnega, če sta:

-zvezana vzporedno

-zvezana zaporedno

Kolikšna je njuna nadomestna kapacitivnost v posamezni vezavi?

- Dva različna kondenzatorja najprej vsakega posebej nabijemo na bateriji na napetost U. Nato ju povežemo. Kaj se zgodi z (e, U, E, C) na posameznem kondenzatorju?

Za to vezavo imamo 2 možnosti; premisli o obeh vezavah.

- Kako deluje merilnik naboja?

- Kako bi z merilnikom naboja izmeril naboj naelektrene steklene palice?

- Koliko bi pokazal merilnik naboja, če bi pri umerjanju uporabili sinusno izmenično napetost?

- Na kondenzatorju je že nek naboj, nato pa priključimo kondenzator na napetost Uk. Koliko naboja je na kondenzatorju po priključitvi napetosti?  Ali vpliva začetni naboj na rezultat?

- Imamo dva kondenzatorja. Vemo, da je kapaciteta prvega večja od kapacitete drugega. Kondenzatorja nato priključimo na baterijo:

Najprej samo prvega.

Nato samo drugega.

Potem oba skupaj zaporedno.

Nazadnje pa še oba skupaj vzporedno.

V katerem primeru lahko na kondenzatorja (oba skupaj) shranimo največ naboja?

Zgoraj navedene primere razporedi po vrsti glede na to, koliko naboja lahko vanje shranimo.

# Text boxes

S0/2

S0

c

b

a

U

e