# B2_03 Povečevanje merilnega območja

Teoretični uvod

Napetost in tok lahko merimo z instrumentom na vrtljivo tuljavico. Odvisno od lastnosti in načina uporabe ga imenujemo voltmeter ali ampermeter.

Instrument na vrtljivo tuljavico je zgrajen iz trajnega magneta, vrtljive tuljavice, na katero je pritrjen kazalec in spiralne vzmeti, ki vrača kazalec v začetno lego. Poenostavljeno zgradbo instrumenta prikazuje

Slika 1. Če teče skozi instrument električni tok, deluje na tuljavico magnetni navor, saj je postavljena v magnetno polje trajnega magneta. Navor je enak , kjer je N število ovojev, S ploščina tuljave, B gostota magnetnega polja magnetov in I tok (glej vajo 11: Navor na tuljavo v magnetnem polju). Vse količine razen toka so konstantne.

Tok I0 naj bo tok, pri katerem se kazalec odkloni čez vso skalo. Takrat je padec napetosti na instrumentu enak U0.

Slika 1. Instrument na vrtljivo tuljavico

Poglejmo, kako deluje instrument na vrtljivo tuljavico kot ampermeter. Ko skozi tuljavo teče tok, deluje nanjo magnetni navor in jo poskuša zavrteti. Magnetnemu navoru nasprotuje mehanski navor, ker je na tuljavo pritrjena vzmet. Tuljava se zavrti do kota (, kjer sta magnetni in mehanski navor uravnovešena. Takrat velja: , kjer je D torzijski koeficient vzmeti. Večji tok kot teče skozi instrument, bolj se kazalec odkloni. Povezava med tokom in odklonom kazalca je linearna, zato nam umerjanje instrumenta ne dela preveč težav.

Ampermeter vežemo zaporedno porabniku, na katerem želimo izmeriti tok in zahtevamo, da je upor ampermetra mnogo manjši, kot upor porabnika. Padec napetosti na ampermetru mora biti zanemarljiv v primerjavi s padcem na porabniku, saj ne želimo, da bi se zaradi naše meritve spremenil tok skozi porabnik.

Pomanjkljivost instrumenta na vrtljivo tuljavo v vlogi ampermetra je njegovo merilno območje. Največji tok, ki ga lahko merimo je I0. Če dodamo soupornik (shunt), ki ga vežemo vzporedno glede na instrument na vrtljivo tuljavo, lahko merilno območje instrumenta povečamo, saj del toka I, ki naj bo novo merilno območje našega ampermetra, steče preko soupornika RS. V primeru, ko bo tok skozi soupornik enak , bo tekel skozi instrument na vrtljivo tuljavo tok I0 in kazalec se bo odklonil čez vso skalo. Takšen primer prikazuje Slika 2. Upor vzporedno vezanega upornika mora biti mora biti .

Slika 2. Ampermeter s povečanim merilnim območjem

Podobno deluje instrument na vrtljivo tuljavico v vlogi voltmetra. Večja kot je potencialna razlika med njegovima priključkoma, večji tok bo tekel skozi tuljavico in večji bo odklon. To je razvidno iz Ohmovega zakona , kjer je R0 notranji upor instrumenta na vrtljivo tuljavico in je konstanten. Vidimo, da sta napetost in odklon kazalca linearno povezana.

Voltmeter vežemo vzporedno porabniku, na katerem merimo napetost. Želimo, da bi imel voltmeter mnogo večji upor v primerjavi s porabnikovim. Veljati torej mora: Tok skozi voltmeter mora biti zanemarljiv v primerjavi s tokom, ki teče skozi porabnik, saj ne želimo, da bi se zaradi naše meritve spremenil tok skozi porabnik in s tem napetost na njem.

Tudi voltmetru želimo povečati merilno območje. To dosežemo s predupornikom RP, ki ga vežemo zaporedno z instrumentom na vrtljivo tuljavico. Del napetosti U, ki naj bo naše novo merilno območje, pade na preduporniku RP . Ko je napetost na RP enaka , bo napetost na instrumentu na vrtljivo tuljavo enaka U0, tok bo enak I0 in kazalec se bo odklonil čez vso skalo (slika 3). Upor predupornika je potem.

Slika 3. Voltmeter s povečanim merilnim območjem

Poudarimo, da lahko z instrumentom na vrtljivo tuljavo in ustreznimi uporniki izdelamo, volt- ali ampermeter. Od obeh merilnikov zahtevamo različne lastnosti in ju različno vežemo v tokokrog. Z dodajanjem upornikov spreminjamo merilno območje merilnikov. Z obračanjem preklopnika na univerzalnih merilnik torej izberemo različne kombinacije upornikov, s čimer izberemo merilnik in njegovo merilno območje.

## Naloga

Izmeri kolikšna napetost je potrebna, da se kazalec na instrumentu na vrtljivo tuljavico odkloni čez vso skalo in izračunaj notranji upor instrumenta na vrtljivo tuljavico, če veš, da je I0 = 100 (A.

Instrument na vrtljivo tuljavico predelaj v ampermeter z merilnim območjem 500 mA in z njim izmeri, kolikšen tok poganja akumulator skozi priloženo žarnico. Izračunaj, kolikšen notranji upor ima novi ampermeter.

Instrument na vrtljivo tuljavico predelaj v voltmeter z merilnim območjem 5,0 V in z njim izmeri neznano napetost. Izračunaj, kolikšen notranji upor ima novi voltmeter.

## Potrebščine

Generator napetosti, zaščitni upornik, dekadni upornik, instrument na vrtljivo tuljavico, voltmeter, neznana napetost, žarnica.

Navodilo

- Dekadni upornik Rd, instrument na vrtljivo tuljavico, voltmeter in zaščitni upornik RZ veži na izvor napetosti, kot kaže slika 4. Dekadni upornik nastavi na največjo vrednost, da skozi instrument na vrtljivo tuljavo ne steče prevelik tok. Nato zmanjšuj dekadni upor, dokler kazalec na instrumentu ne doseže največje vrednosti. Takrat odčitaj napetost na voltmetru. To je U0.

Slika 4

- Izračunaj, kolikšen upor moraš vezati, da dobiš ampermeter z merilnim območjem   300 mA. Izračunani upor nastavi na dekadnem uporniku in izmeri tok, ki ga baterija poganja skozi žarnico.

- Izračunaj, kolikšen upor moraš vezati, da dobiš voltmeter z merilnim območjem 5 V. Izračunani upor nastavi na dekadnem uporniku in izmeri neznano napetost.

Razmisli

- Kaj meri instrument na vrtljivo tuljavico?

- Izpelji enačbi za izračun upornosti soupornika in predupornika.

- Glej sliko 4. Zakaj smo morali vezati dodatni zaščitni upor?

- Imaš voltmeter z merilnim območjem10 V, a izmeril bi rad napetost 50 V. Kaj bi naredil? Katere meritve bi moral opraviti?

- Kako bi ugotovil, kolikšno je merilno območje voltmetra?

- Kaj lahko narediš, če je tok, ki ga želiš izmeriti, premajhen za tvoj ampermeter? Lahko težavo odpraviš z vezavo dodatnih uporov?

- Kako določimo napako dekadnega upornika?

- Imamo instrument na vrtljivo tuljavico, za katerga velja I0 = 150 (A, U0 = 5,0 V. Kolikšen mora biti predupornik RP, da bo novo merilno območje 20 V?

- Za kolikšen del skale (v %) se odkloni kazalec pri napetosti 15 V, če merimo z voltmetrom iz prejšnjega vprašanja?

- Kako izberemo merilno območje, da bo meritev čim bolj natančna?

# Text boxes

trajni magnet

skala

vrtljiva tuljavica s kazalcem

spiralna vzmet

U0

ampermeter s povečanim merilnim območjem

soupornik

instrument na vrtljivo tuljavo

porabnik

I-I0

I0

I

R0

Rs

R

R0

I0

R

U

U-U0

U0

voltmeter s povečanim merilnim območjem

predupornik

Instrument na vrtljivo tuljavo

porabnik

RP

Rz

V

Rd