PISNI TEST IZ FIZIKALNE KEMIJE

- Izračunajte temperaturo tališča ledu pri tlaku 10 MPa! Gostota ledu pri teh pogojih je približno 0,915 g/cm3 in vode je 0,998 g/cm3. Talilna entalpija ledu je 6,01 kJ/mol.

- Dušikov (IV) oksid je v ravnotežju pri sobni temperaturi s svojim dimerom:

2 NO2 ( N2O4 . Pri dveh temperaturah so merili tlake in dobili naslednje rezultate:

p(NO2) / Pa                   p(N2O4) / Pa

298 K                 6133                                   3066

305 K                 9066                                   4000

Za reakcijo dimerizacije pri 298 K izračunajte: ravnotežno konstanto, standardno Gibbsovo energijo, standardno entalpijo in standardno entropijo!

Pri 25 0C je molska prevodnost Li+ 3,87(10-3 (-1 m2 mol-1, Na+ 5,01(10-3 (-1 m2 mol-1 in K+ 7,35(10-3 (-1 m2 mol-1. Kakšne so njihove ionske gibljivosti?