PEM elektrolizna celica:

Na anodni strani dovajamo v elektrolizno celico vodo, ki se razcepi na vodikove protone (prodirajo skozi PEM membrano na katodno stran), kisik (O2) in elektrone (omogočijo sklenitev električnega tokokroga, ki ga napaja vir napetosti U):

2H2O ( 4H+ + 4e- + O2	(1)

Na katodni strani se vodikovi protoni rekombinirajo z elektroni in tvorijo vodik (H2):

4H+ + 4e- ( 2H2	(2)

Celotno reakcijo lahko zapišemo kot:

2H2O ( 2H2 + O2	(3)

Delo v laboratoriju:

- Izmerite karakteristiko i(u) PEM elektrolizne celice. Maksimalni dopustni tok celice je 500 mA!

- Izmerite karakteristiko proizvodnje vodika VH2(t) pri konstantnem napajalnem toku i1 = 100 mA, i2 = 300 mA in i3 = 500 mA.

- Izračunajte Faradayev in energijski izkoristek elektrolizne celice pri toku i = 500 mA!

- Izračunajte vrednost Avogadrovega števila!

Rezultati:

- Karakteristika elektrolizne celice:

| i [mA] | u [V] |
| --- | --- |
| 10 |  |
| 30 |  |
| 50 |  |
| 100 |  |
| 150 |  |
| 200 |  |
| 250 |  |
| 300 |  |
| 350 |  |
| 400 |  |
| 450 |  |
| 500 |  |

- Karakteristika proizvodnje vodika pri i1 = 100 mA, i2 = 300 mA in i3 = 500 mA.

|  | i1 = 100 mA | i1 = 300 mA | i2 = 500 mA |
| --- | --- | --- | --- |
| VH2 [ml] | t [s] | u[V] | t [s] | u[V] | t [s] | u[V] |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

- Faradayev (F in energijski izkoristek (en.

R = 8,314 J/molK… plinska konstanta

F = 96485 As/mol… Faradayeva konstanta

p = 100000 Pa … zračni tlak pri poskusu (ocena), T = _____ K … temperatura pri poskusu

z = 2 … število elektronov, ki sodelujejo pri tvorbi 1 molekule vodika

… povprečni tok med elektrolizo, , t = _____ s

HS,H2 = 12,745.106 J/m3 … zgornja kurilna vrednost vodika

Izračun volumna vodika (glede na tok): ______ ml

Faradayev izkoristek:

Energija proizvedenega vodika:

Energijski izkoristek:

- Izračun Avogadrovega števila NA.

V 1 molu snovi je NA elementov – 1 mol vodika H2 ima torej NA molekul H2. Za nastanek vsake molekule vodika potrebujemo dva elektrona. V 1 molu vodika je torej 2NA elektronov, katerih osnovni naboj je: As. Pri vaji smo proizvedli 10 ml vodika pri zračnem tlaku in temperaturi ___ K. Z upoštevanjem plinske enačbe dobimo množino snovi n:

ki smo jo proizvedli s tokom i = 500 mA v času t = ___ s, kar pomeni, da je pretečeni naboj q enak:

As

Za 1 mol vodika bi potrebovali naboj:

Ta naboj pa je enak naboju 2NA elektronov – torej je izračunano Avogadrovo število enako:

# Text boxes

4e-

katoda

anoda

PEM membrana

4H+

2H2

O2

2H2O

4e-

i

–

+

U