PEM gorivna celica:

Na anodni strani dovajamo v gorivno celico vodik (H2), ki razpade na vodikove protone (prehajajo skozi PEM membrano) in na elektrone, ki tvorijo električni tok:

2H2 ( 4H+ + 4e-	(1)

Na katodni strani se vodikovi protoni rekombinirajo z elektroni in kisikom iz zraka in tvorijo vodo:

4e- + 4H+ + O2 ( 2H2O	(2)

Celotna kemijska reakcija je torej:

2H2 + O2 ( 2H2O	(3)

Delo v laboratoriju:

- Zaženite PEM elektrolizno celico (imax = 300 mA!), nastali vodik in kisik s pomočjo cevk pripeljite na PEM gorivno celico.

- Izmerite napetost odprtih sponk (u0) PEM gorivne celice. Po potrebi izvedite operacijo čiščenja/odzračevanja vodikove in kisikove strani gorivne celice.

- Na izhod PEM gorivne celice priključite drsni upor in pomerite bremensko karakteristiko u(i).

- Izračunajte Faradayev in energijski izkoristek PEM gorivne celice!

Rezultati:

- Zagon PEM gorivne celice v skladu z navodili.

- Napetost odprtih sponk: u0 = ____ mV.

- Bremenska karakteristika

| u [mV] | i [mA] |
| --- | --- |

- Izračun Faradayevega in energijskega izkoristka PEM gorivne celice.

R = 8,314 J/molK… plinska konstanta

F = 96485 As/mol… Faradayeva konstanta

p = 100000 Pa … zračni tlak pri poskusu (ocena), T = 296 K … temperatura pri poskusu

z = 2 … število elektronov, ki sodelujejo pri razpadu 1 molekule vodika

HI,H2 = 10,8.106  J/m3 … spodnja kurilna vrednost vodika

Poraba 10 ml vodika pri konstantnem bremenu in izklopljeni elektrolizni celici.

| V [ml] | t [s] | u [mV] | i [mA] |
| --- | --- | --- | --- |

Izračun volumna vodika (glede na tok): _____

Faradayev izkoristek: ______

Energija porabljenega vodika: ______

Energijski izkoristek: ______

# Text boxes

4e-

2H2

anoda

katoda

PEM membrana

4H+

2H2O

O2

4e-

i

–

+

R

u